## Slide 1: Lo que necesitas:
Guía del proyecto
Brillo aparente con el medidor de energía luminosa
Integración de la Informática con las Ciencias Naturales: 5.º curso
Fuente de luz
Batería
Computadora
con USB
Tablet
con Bluetooth

## Slide 2: Brillo aparente con el medidor de energía luminosa
Resumen y contexto
El BBC micro:bit tiene un sensor de luz en su pantalla led que se puede utilizar para explorar los niveles de luz a diferentes distancias de una fuente de luz.
A partir de esto, puedes utilizar el micro:bit y una fuente de luz para crear un modelo que muestre el brillo aparente de los objetos en el espacio en función de su distancia relativa a la Tierra. A continuación, los alumnos pueden crear un argumento científico basado en su observación del modelo.
Esta actividad requiere una fuente de luz.
Función del micro:bit: sensor de luz
El micro:bit se puede programar para utilizar su pantalla led como sensor de luz. Mide la intensidad de la luz desde 0 (sin luz) hasta 255 (luz muy brillante).
Ejemplo: los alumnos pueden medir el brillo de una fuente de luz tomando mediciones a diferentes distancias, cerca y lejos de la fuente.

## Slide 3: Conceptos de la Informática
Entradas
Las entradas permiten a las computadoras percibir lo que ocurre en el mundo real para actuar en consecuencia y hacer que ocurra algo.
Este proyecto utiliza el sensor de luz y los botones para la entrada de datos.
El micro:bit tiene dos botones que se pueden programar: A y B. Este proyecto utiliza el botón A para medir los niveles de luz y almacenarlos en una variable. El botón B se utiliza para ver la última medición realizada.
Almacenamiento de datos
Las variables almacenan números o valores que pueden cambiar en un programa informático.
Podemos describir las variables como una caja que almacena información y a la que los alumnos pueden acceder, añadir o eliminar en cualquier momento.
En Informática, una «cadena» es una secuencia de caracteres que puede contener letras, números, símbolos y espacios.

## Slide 4: Cómo funciona el medidor de luz energética
El medidor de luz energética utiliza una variable denominada «lectura» para almacenar el nivel de luz medido. Utiliza el sensor de luz del micro:bit para almacenar el nivel de luz en esta variable cuando se inicia el programa.
Los alumnos pulsan el botón A cada vez que desean medir un nivel de luz.
Los alumnos pulsan el botón B cada vez que desean ver el nivel de luz más reciente medido.
Utilizar una variable para almacenar el nivel de luz, en lugar de simplemente mostrarlo, resulta útil porque los alumnos pueden tomar una lectura de la luz en un lugar donde la pantalla pueda ser difícil de ver y luego esperar a ver la medición de la luz en un lugar más conveniente.
Consejo profesional: necesitas una habitación que puedas oscurecer para simular el espacio. Tu fuente de luz representará al sol.

## Slide 5: Elige tu nivel
Ligero 🌶️ 30 min. | Resultado del aprendizaje: soy capaz de recopilar datos sobre el nivel de luz a diferentes distancias de la fuente luminosa utilizando el medidor de energía luminosa del micro:bit.
 | Descripción de la actividad: utilizando el código existente y una fuente de luz para simular el Sol, mide los niveles de luz a diferentes distancias, cerca y lejos de la fuente.
Medio 🌶️🌶️ 45 min. | Resultado del aprendizaje: puedo modificar mi propio programa medidor de energía luminosa para recopilar datos precisos sobre los niveles de luz.
 | Descripción de la actividad: modifica el proyecto inicial para programar tu propio medidor de luz y medir los niveles de luz a diferentes distancias, tanto cerca como lejos de la fuente.
Picante 🌶️🌶️🌶️ 45-60 min. | Resultado del aprendizaje: soy capaz de crear mi propio programa de medición del nivel de luz para recopilar datos precisos sobre el nivel de iluminación.
 | Descripción de la actividad: programa tu propio medidor de luz para medir los niveles de luz a diferentes distancias, tanto cerca como lejos de la fuente.

## Slide 6
Ligero

## Slide 7: Ligero 🌶️ Introducción 1
Los alumnos descargarán el código en su micro:bit, conectarán la batería, medirán el brillo de una fuente de luz a diferentes distancias y registrarán sus datos.
Coloca una fuente de luz (lámpara, linterna) en una habitación en la que puedas apagar todas las demás luces y bloquear la luz del día durante la recopilación de datos. Los profesores pueden identificar puntos de medición en la clase si se comparan los resultados entre los alumnos. Los puntos de medición deben estar a diferentes distancias, cerca y lejos de la fuente.
El sensor de luz del micro:bit utiliza los led de la pantalla para medir la luz, así que asegúrate de que la pantalla led del micro:bit esté orientada hacia la fuente de luz. La lectura del nivel de luz será un número entre 0 (oscuro) y 255 (la luz más intensa que puede medir el micro:bit).
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 8: Ligero 🌶️ Introducción 2
Los alumnos pueden utilizar el botón B para mostrar la lectura del nivel de luz, registrarla y prepararse para recopilar datos en un punto de medición diferente.
  La hoja de registro del brillo aparente se puede utilizar para registrar la distancia desde la fuente de luz y la lectura del nivel de luz en cada punto.
  Las variables contienen un valor a la vez. Los alumnos deben anotar la distancia desde la fuente de luz y el nivel de luminosidad en la hoja después de cada medición.
Después de recopilar los datos, los alumnos pueden crear gráficos para apoyar los debates en clase sobre cómo se compara el brillo aparente del sol con el de otras estrellas en función de sus distancias relativas a la Tierra.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 9: Ligero 🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos
Abre el proyecto: mbit.io/us-lightmeter y descarga el código en el micro:bit.
Desenchufa el micro:bit y conecta la batería.
Ve a un punto de medición y comienza a recopilar datos.
Recopila datos sobre el nivel de luz pulsando el botón A.
Pulsa el botón B del micro:bit para mostrar los datos del nivel de luz en la pantalla led.
Anota la distancia desde la fuente de luz y el nivel de iluminación en una hoja de cálculo.
Repite la recopilación de datos en diferentes puntos de medición y analiza las mediciones de distancia y nivel de luz. ¿Qué observan y se preguntan los alumnos sobre sus resultados?
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 10: Ligero 🌶️ Detalles del código
Este proyecto mide el nivel de luz desde 0 (más oscuro) hasta 255 (más brillante).
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Al inicio del programa, la pantalla led muestra «M» para indicar que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz, almacena la medición inicial de luz en la variable «lectura» y hace una pausa de 100 ms antes de que se pueda realizar otra entrada.
Al pulsar el botón A se mide el nivel de luz y se almacena en la variable «lectura». La pantalla led muestra una animación para indicar que se ha realizado una medición y, a continuación, espera medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» de medición.
Al pulsar el botón B, se borrará la pantalla, se mostrará el nivel de luz almacenado en la variable «lectura» en la pantalla led y se esperará medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» en la pantalla led.

## Slide 11
Medio

## Slide 12: Medio 🌶️🌶️ Introducción 1
Los alumnos abren un proyecto inicial que contiene todos los bloques que necesitan para realizar el proyecto.
Coloca una fuente de luz (lámpara, linterna) en una habitación en la que puedas apagar todas las demás luces y bloquear la luz del día durante la recopilación de datos. Los profesores pueden identificar puntos de medición en la clase si se comparan los resultados entre los alumnos. Los puntos de medición deben estar a diferentes distancias, cerca y lejos de la fuente.
El sensor de luz del micro:bit utiliza los led de su pantalla para medir la luz, así que asegúrate de que la pantalla led del micro:bit esté orientada hacia la fuente de luz. La lectura del nivel de luz será un número entre 0 (oscuro) y 255 (la luz más intensa que puede medir el micro:bit).
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 13: Medio 🌶️🌶️ Introducción 2
Los alumnos pueden utilizar el botón B para mostrar la lectura del nivel de luz, registrarla y prepararse para recopilar datos en un punto de medición diferente.
  La hoja de registro del brillo aparente se puede utilizar para registrar la distancia desde la fuente de luz y la lectura del nivel de luz en cada punto.
  Las variables contienen un valor a la vez. Los alumnos deben anotar la distancia desde la fuente de luz y el nivel de luminosidad en la hoja después de cada medición.
Después de recopilar los datos, los alumnos pueden crear gráficos para apoyar los debates en clase sobre cómo se compara el brillo aparente del sol con el de otras estrellas en función de sus distancias relativas a la Tierra.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 14: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código:
Abre el proyecto inicial: mbit.io/us-lightmeter-pp
Explica que los alumnos tienen todos los bloques de código que necesitan.
Programa el programa para que comience mostrando «M» para medir, establece la variable «lectura» para almacenar el nivel de luz medido y haz una pausa de 100 ms antes de añadir otra entrada.
Asegúrate de que el código del alumno tenga el siguiente aspecto:
Debate la importancia de contar con datos precisos y por qué es útil hacer una pausa antes de añadir otra entrada.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 15: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Crea el código: parte 2:
Programa el botón A para medir el nivel de luz y almacenarlo en la variable «lectura», muestra una animación para que los alumnos sepan que se ha realizado una medición y, a continuación, espera medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» para medir.
Asegúrate de que el código de los alumnos tiene este aspecto:
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 16: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Crea el código: parte 3:
Programa el botón B para borrar la pantalla, mostrar el nivel de luz almacenado en «lectura» y esperar medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» para medir.
Asegúrate de que el código de los alumnos tiene este aspecto:
Prueba su código utilizando el simulador y luego descarga el código en su micro:bit.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 17: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 4
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Utiliza tu micro:bit para recopilar datos:
Desconecta el micro:bit y conecta la batería.
Ve a un punto de medición y comienza a recopilar datos.
Recopila datos sobre el nivel de luz pulsando el botón A.
Pulsa el botón B del micro:bit para mostrar los datos del nivel de luz en la pantalla led.
Anota la distancia desde la fuente de luz y el nivel de iluminación en una hoja de cálculo.
Repite la recopilación de datos en diferentes puntos de medición y analiza las mediciones de distancia y nivel de luz. ¿Qué observan y se preguntan los alumnos sobre sus resultados?

## Slide 18: Medio 🌶️🌶️ Detalles del código
Este proyecto mide el nivel de luz desde 0 (más oscuro) hasta 255 (más brillante).
Al inicio del programa, la pantalla led muestra «M» para indicar que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz, almacena la medición inicial de luz en la variable «lectura» y hace una pausa de 100 ms antes de que se pueda realizar otra entrada.
Al pulsar el botón A se mide el nivel de luz y se almacena en la variable «lectura». La pantalla led muestra una animación para indicar que se ha realizado una medición y, a continuación, espera medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» de medición.
Al pulsar el botón B, se borrará la pantalla, se mostrará el nivel de luz almacenado en la variable «lectura» en la pantalla led y se esperará medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» en la pantalla led.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 19
Picante

## Slide 20: Picante 🌶️🌶️🌶️ Introducción 1
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Los alumnos abren Microsoft MakeCode y programan su propio medidor de energía luminosa.
Coloca una fuente de luz (lámpara, linterna) en una habitación en la que puedas apagar todas las demás luces y bloquear la luz del día durante la recopilación de datos. Los profesores pueden identificar puntos de medición en la clase si se comparan los resultados entre los alumnos. Los puntos de medición deben estar a diferentes distancias, cerca y lejos de la fuente.
El sensor de luz del micro:bit utiliza los led de su pantalla para medir la luz, así que asegúrate de que la pantalla led del micro:bit esté orientada hacia la fuente de luz. La lectura del nivel de luz será un número entre 0 (oscuro) y 255 (la luz más intensa que puede medir el micro:bit).

## Slide 21: Picante 🌶️🌶️🌶️ Introducción 2
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Los alumnos pueden utilizar el botón B para mostrar la lectura del nivel de luz, registrarla y prepararse para recopilar datos en un punto de medición diferente.
  La hoja de registro del brillo aparente se puede utilizar para registrar la distancia desde la fuente de luz y la lectura del nivel de luz en cada punto.
  Las variables contienen un valor a la vez. Los alumnos deben anotar la distancia desde la fuente de luz y el nivel de luminosidad en la hoja después de cada medición.
Después de recopilar los datos, los alumnos pueden crear gráficos para apoyar los debates en clase sobre cómo se compara el brillo aparente del sol con el de otras estrellas en función de sus distancias relativas a la Tierra.

## Slide 22: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código:
Abre Microsoft MakeCode microbit.makecode.org
Explica que los alumnos utilizarán la caja de herramientas para encontrar bloques de código.
Explica que los alumnos tendrán que programar las tres partes del medidor de energía luminosa:
  Crea el programa para que muestre «M» para medir, establece la variable «lectura» para almacenar el nivel de luz medido y haz una pausa de 100 ms al inicio.
  Programa el botón A para medir el nivel de luz y almacenarlo en la variable «lectura», muestra una animación para que los alumnos sepan que se ha realizado una medición y, a continuación, espera medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» para medir.
  Programa el botón B para borrar la pantalla, mostrar el nivel de luz almacenado en «lectura» y esperar medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» para medir.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 23: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Crea el código: al inicio:
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «mostrar cadena» en la sección Básico y actualiza la cadena para que diga M, con el fin de ayudar a los alumnos a saber que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz.
Selecciona «Crear una variable» en la sección Variables. Nombra la variable «lectura», ya que almacenará el nivel de luz más reciente registrado. Verás que aparecen dos nuevos bloques variables.
Consejo profesional: es mejor utilizar nombres de variables que describan la información que se almacenará, en lugar de utilizar letras sueltas como x, y o z.

## Slide 24: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Crea el código: al inicio, parte 2:
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «pausa» en la sección Básico para añadir una pausa de 100 ms antes de que se pueda realizar otra entrada.
Busca el bloque Establecer lectura en 0 en la sección Variables.
Busca el bloque «nivel de luz» en la sección Entrada y colócalo encima del 0 en el bloque «Establecer lectura en 0». Esto almacenará la lectura actual del nivel de luz en la variable «lectura».

## Slide 25: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 4
Crea el código: botón A:
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «Al pulsar el botón A» en la sección Entrada y añádelo a tu espacio de trabajo.
Busca el bloque Establecer lectura en 0 en la sección Variables.
Busca el bloque «nivel de luz» en la sección Entrada y colócalo encima del 0 en el bloque «Establecer lectura en 0». Esto almacenará la lectura actual del nivel de luz en la variable «lectura» cuando se pulse el botón A.

## Slide 26: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 5
Crea el código: botón A, parte 2:
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque Mostrar ícono en la sección Básico, selecciona la flecha situada a la derecha de la imagen del ícono del corazón y selecciona el ícono del «pequeño diamante».
Busca el bloque Mostrar ícono en la sección Básico, selecciona la flecha situada a la derecha de la imagen del ícono del corazón y selecciona el ícono del «diamante».
Busca el bloque «mostrar cadena» en la sección Básico y actualiza la cadena para que indique M, con el fin de ayudar a los alumnos a saber que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz.

## Slide 27: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 6
Crea el código: botón B:
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque Mostrar número 0 en la sección Entrada.
Busca la variable «lectura» en la sección Variables y colócala encima del 0 en el bloque «Mostrar número 0».
Busca el bloque «Al pulsar el botón A» en la sección Entrada y añádelo a tu espacio de trabajo. Selecciona la flecha hacia abajo y selecciona B.
↓
Busca el bloque «borrar pantalla» en la sección Básico.

## Slide 28: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 7
Crea el código: botón B, parte 2:
Prueba su código utilizando el simulador y luego descarga el código en su micro:bit.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «pausa» en la sección Básico y haz clic en la flecha para actualizar el tiempo a medio segundo (5000 ms).
Busca el bloque «mostrar cadena» en la sección Básico y actualiza la cadena para que indique M, con el fin de ayudar a los alumnos a saber que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz.

## Slide 29: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 8
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Utiliza tu micro:bit para recopilar datos:
Desconectael micro:bit y conecta la batería.
Ve a un punto de medición y comienza a recopilar datos.
Recopila datos sobre el nivel de luz pulsando el botón A.
Pulsa el botón B del micro:bit para mostrar los datos del nivel de luz en la pantalla led.
Anota la distancia desde la fuente de luz y el nivel de iluminación en una hoja de cálculo.
Repite la recopilación de datos en diferentes puntos de medición y analiza las mediciones de distancia y nivel de luz. ¿Qué observan y se preguntan los alumnos sobre sus resultados?

## Slide 30: Picante 🌶️🌶️🌶️ Detalles del código
Este proyecto mide el nivel de luz desde 0 (más oscuro) hasta 255 (más brillante).
Al inicio del programa, la pantalla led muestra «M» para indicar que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz, almacena la medición inicial de luz en la variable «lectura» y hace una pausa de 100 ms antes de que se pueda realizar otra entrada.
Al pulsar el botón A se mide el nivel de luz y se almacena en la variable «lectura». La pantalla led muestra una animación para indicar que se ha realizado una medición y, a continuación, espera medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» de medición.
Al pulsar el botón B, se borrará la pantalla, se mostrará el nivel de luz almacenado en la variable «lectura» en la pantalla led y se esperará medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» en la pantalla led.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 31
Ideas de extensión

## Slide 32: Extensiones para medidores de luz energética
Añade un segundo micro:bit y la funcionalidad de radio para permitir la lectura remota de los niveles de luz.
Si tienes acceso a un medidor de luz que mida los niveles de luz en otras unidades, compara las lecturas del micro:bit con él.
Modela el brillo aparente programando varios micro:bit con diferentes intensidades de brillo en función de la distancia desde la Tierra.