## Slide 1
Lo que necesitas:
Guía del proyecto
Soluciones basadas en datos con el registrador de datos medioambientales
Integración de la Informática con las Ciencias Naturales: 5.º curso
Espacio exterior
Batería
Computadora
con USB
Tablet
con Bluetooth

## Slide 2: Recopilación de datos comunitarios con el registrador de datos medioambientales
Resumen y contexto
Los alumnos pueden utilizar el BBC micro:bit para recopilar datos medioambientales (temperatura y luz) a lo largo del tiempo y combinar sus datos con los datos y medidas de protección medioambiental de la comunidad.
Los alumnos también pueden utilizar el micro:bit para diseñar y desarrollar soluciones que protejan los recursos de su comunidad (por ejemplo, el agua o las energías renovables).
Considera la posibilidad de trabajar con expertos locales para crear conexiones entre la recopilación de datos y el diseño de soluciones utilizando ideas científicas.
Función del micro:bit: sensor de temperatura
El micro:bit tiene un sensor de temperatura dentro de su procesador que puede dar una aproximación de la temperatura del aire.
Ejemplo: programa el micro:bit para medir la temperatura aproximada a tu alrededor.

## Slide 3: Conceptos de la Informática
Variables
Las variables almacenan números o valores que pueden cambiar en un programa informático.
Podemos describir las variables como una caja que almacena información y a la que los alumnos pueden acceder, añadir o eliminar en cualquier momento.
Las variables booleanas son un tipo específico de variable que solo puede tener dos valores: verdadero o falso.
Este programa utiliza una variable booleana llamada «registro» que determina cuándo registra datos el micro:bit.
Bucle infinito
Los bucles indican a la computadora que ejecute una instrucción (o un conjunto de instrucciones) una y otra vez. Existen diferentes tipos de bucles, incluyendo bucles infinitos, controlados por conteo y controlados por condiciones.
Este programa utiliza un bucle infinito (bloque «cada 60 000 ms»), que indica al micro:bit que compruebe si está registrando datos cada minuto.

## Slide 4: Cómo funciona el registrador de datos medioambientales
El programa utiliza una variable de registro, que puede establecerse en «verdadero» o «falso».
Presiona el botón A para iniciar el registro. Aparecerá una marca de verificación en la pantalla led y los datos se registrarán cada minuto.
Un corazón parpadea en la pantalla led para indicar que se están grabando datos.
Presiona el botón B para detener el registro. Verás aparecer una X que indica que el micro:bit ha dejado de registrar datos.
Presiona los botones A y B a la vez para eliminar todos los datos. Aparecerá un ícono de calavera en la pantalla led.
En el improbable caso de que el registro se llene, el micro:bit enciende todos los led de la pantalla.
Consejo profesional: si vas a dejar tus micro:bits al aire libre, colócalos en bolsas de plástico transparentes selladas para que no se mojen. El agua puede dañar tus micro:bits. Utiliza pilas nuevas en tus paquetes de pilas para registrar durante períodos de tiempo más largos.

## Slide 5: Elige tu nivel
Ligero 🌶️ 30 min. | Resultado del aprendizaje: soy capaz de recopilar datos medioambientales a lo largo del tiempo utilizando el registrador de datos medioambientales del micro:bit y combinarlos con información de mi comunidad para diseñar soluciones que ayuden a proteger el medio ambiente local.
 | Descripción de la actividad: utilizando el código existente, recopila datos sobre la temperatura y la luz a lo largo del tiempo. Combina los datos recopilados con datos similares recopilados por organizaciones comunitarias para ayudar a los alumnos a diseñar soluciones para proteger el medio ambiente local.
Medio 🌶️🌶️ 45 min. | Resultado del aprendizaje: puedo modificar mi propio programa registrador de datos ambientales para recopilar datos ambientales a lo largo del tiempo, combinarlos con datos de la comunidad y diseñar soluciones para proteger el medio ambiente local.
 | Descripción de la actividad: modifica el proyecto inicial para programar tu propio registrador de datos medioambientales y recopilar datos sobre la temperatura y la luz a lo largo del tiempo. Combina los datos recopilados con datos similares recopilados por organizaciones comunitarias para ayudar a los alumnos a diseñar soluciones para proteger el medio ambiente local.
Picante 🌶️🌶️🌶️ 45-60 min. | Resultado del aprendizaje: soy capaz de crear mi propio programa de registro de datos medioambientales para recopilar datos medioambientales a lo largo del tiempo, combinarlos con datos de la comunidad y diseñar soluciones para proteger el medio ambiente local.
 | Descripción de la actividad: programa tu propio registrador de datos medioambientales para recopilar datos sobre la temperatura y la luz a lo largo del tiempo. Combina los datos recopilados con datos similares recopilados por organizaciones comunitarias para ayudar a los alumnos a diseñar soluciones para proteger el medio ambiente local.

## Slide 6
Ligero

## Slide 7: Ligero 🌶️ Introducción 1
Los alumnos descargarán el código en su micro:bit, conectarán una batería, lo llevarán al área que quieran probar y comenzarán a registrar datos.
Recuerda identificar las áreas en las que los alumnos recopilarán datos. Selecciona áreas con diferentes niveles de luz y temperatura para fomentar debates interesantes.
Los alumnos volverán más tarde a la zona para detener el registro de datos y recoger sus micro:bits.
Los alumnos conectarán sus micro:bits a una computadora o tableta para descargar los datos recopilados. A continuación, pueden ver los datos y los gráficos generados a partir de sus registros de datos en una página web. También pueden trazar sus propios gráficos a partir de los datos recopilados.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 8: Ligero 🌶️ Introducción 2
El sensor de luz del micro:bit utiliza los led de la pantalla para medir la luz, así que asegúrate de que la pantalla led del micro:bit esté orientada hacia la fuente de luz. La lectura del nivel de luz será un número entre 0 (oscuro) y 255 (la luz más intensa que puede medir el micro:bit).
El sensor de temperatura se encuentra en el procesador situado en la parte posterior del micro:bit y proporciona una buena aproximación de la temperatura alrededor del dispositivo. Es importante recordar que los objetos que tocan el procesador o
una persona que sostenga el micro:bit puede influir en la lectura de la temperatura, por lo que los alumnos no deben coger el micro:bit para tomar lecturas. Este proyecto está programado para mostrar la lectura de temperatura en grados Fahrenheit.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 9: Ligero 🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Abre el proyecto: mbit.io/us-environment y descarga el código al micro:bit.
Desconecta el micro:bit y conecta la batería.
Coloca tu micro:bit en el área de observación predeterminada.
Inicia el registro de datos presionando el botón A. Deja que el micro:bit registre datos durante un tiempo.
Vuelve al micro:bit y presiona el botón B para detener el registro.
Desconecta la batería y vuelve a conectar el micro:bit a una computadora.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Consejo profesional: asegúrate de conectar el micro:bit a una computadora y guardar el archivo MY_DATA antes de presionar los botones A y B a la vez para eliminar todos los datos.

## Slide 10: Ligero 🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
La unidad MICROBIT aparecerá como una unidad USB.
Busca en la unidad MICROBIT y abre el archivo MY_DATA para ver una tabla con tus datos en un navegador web.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
↓

## Slide 11: Ligero 🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Haz clic en el botón Vista previa visual para ver un gráfico con tus datos.
También puedes hacer clic en el botón Copiar y luego pegar tus datos en una hoja de cálculo.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 12: Ligero 🌶️ Analiza tus datos 1
Tus datos aparecen en una tabla en el navegador web.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Las marcas de tiempo del registro representan el tiempo transcurrido desde que se encendió tu micro:bit. Si registras más de un conjunto de datos sin borrar el registro, es posible que no puedas ver la vista previa visual de los datos que deseas estudiar, por lo que es recomendable eliminar el registro almacenado anteriormente antes de comenzar un nuevo experimento.

## Slide 13: Ligero 🌶️ Analiza tus datos 2
Haz clic en el botón Vista previa visual situado encima de la tabla de datos para ver un gráfico con tus datos:
Los datos de luz y temperatura se registran y se muestran en diferentes rangos numéricos. Haz clic en las etiquetas para ver un solo tipo de datos con más detalle en un gráfico a escala adecuada.
También puedes hacer clic en el botón Copiar y luego pegar tus datos en una hoja de cálculo.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 14: Ligero 🌶️ Detalles del código 1
Este proyecto utiliza una variable booleana, que solo puede almacenar uno de dos valores: verdadero o falso. La variable booleana se llama «registro» y controla cuándo registra datos el micro:bit.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Cuando se inicia el programa, la variable «registro» se establece en falso. Se muestra un ícono X para indicar que no se están registrando datos. Las categorías de recopilación de datos están organizadas en columnas y denominadas «temperatura» y «luz» para este proyecto.
Al presionar el botón A, la variable «registro» se establece en verdadero y se muestra una marca de verificación para indicar que se está registrando datos. Al presionar el botón B, el «registro» se establece en falso y se muestra una X para indicar que el registro de datos ha finalizado.

## Slide 15: Ligero 🌶️ Detalles del código 2
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Este programa utiliza un bucle infinito, el bloque «cada 60 000 ms», que comprueba si el micro:bit está registrando datos cada minuto.
Si el micro:bit está registrando datos, muestra un corazón en su pantalla led, registra los datos de temperatura y nivel de luz en la columna correspondiente y, a continuación, borra la pantalla para indicar que el registro de datos se ha completado cada minuto.

## Slide 16: Ligero 🌶️ Detalles del código 3
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
El sensor de temperatura del micro:bit mide en grados Celsius.
La función «convertirCaF» convierte la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit multiplicándola por 1,8 y sumándole 32. El uso de una función para convertir la temperatura permite reutilizar el código de conversión cada vez que se registran datos.
La función se utiliza con el bloque «llamar convertirCaF “temperatura (℃)”» que se encuentra dentro del bloque de código de bucle infinito.

## Slide 17: Ligero 🌶️ Detalles del código 4
Al presionar los botones A + B a la vez se eliminarán todos los datos del registro. El led muestra un ícono de calavera para indicar que los datos se han borrado, el bloque «borrar registro» borra todos los datos y a las categorías de recopilación de datos se les asigna «temperatura» y «luz», de modo que el micro:bit está listo para recopilar datos la próxima vez que se presione el botón A.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Aunque es poco probable, es posible que el registro esté lleno. Cuando esto ocurre, la variable «registro» se establece en falso y la pantalla led completa se ilumina para indicar que el registro está lleno.

## Slide 18
Medio

## Slide 19: Medio 🌶️🌶️ Introducción 1
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Los alumnos descargarán el código en su micro:bit, conectarán una batería, lo llevarán al área que quieran probar y comenzarán a registrar datos.
Recuerda identificar las áreas en las que los alumnos recopilarán datos. Selecciona áreas con diferentes niveles de luz y temperatura para fomentar debates interesantes.
Los alumnos volverán más tarde a la zona para detener el registro de datos y recoger sus micro:bits.
Los alumnos conectarán sus micro:bits a una computadora o tableta para descargar los datos recopilados. A continuación, pueden ver los datos y los gráficos generados a partir de sus registros de datos en una página web. También pueden trazar sus propios gráficos a partir de los datos recopilados.

## Slide 20: Medio 🌶️🌶️ Introducción 2
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
El sensor de luz del micro:bit utiliza los led de la pantalla para medir la luz, así que asegúrate de que la pantalla led del micro:bit esté orientada hacia la fuente de luz. La lectura del nivel de luz será un número entre 0 (oscuro) y 255 (la luz más intensa que puede medir el micro:bit).
El sensor de temperatura se encuentra en el procesador situado en la parte posterior del micro:bit y proporciona una buena aproximación de la temperatura alrededor del dispositivo. Es importante recordar que los objetos que tocan el procesador o
una persona que sostenga el micro:bit puede influir en la lectura de la temperatura, por lo que los alumnos no deben coger el micro:bit para tomar lecturas. Este proyecto está programado para mostrar la lectura de temperatura en grados Fahrenheit.

## Slide 21: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código: parte 1:
Abre el proyecto inicial: mbit.io/us-environment-pp
Explica a los alumnos que disponen de todos los bloques de código que necesitan y que parte del código ya está creado para ellos.
Explica que van a crear su propio registrador de datos medioambientales.
Utiliza el bloque «al presionar el botón A» para establecer el registro en verdadero y mostrar un ícono de marca de verificación.
Utiliza el bloque «al presionar el botón B» para establecer el registro en falso y mostrar un ícono de X.
Asegúrate de que el código de los alumnos tiene este aspecto:
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 22: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Crea el código: parte 2:
Utiliza el bloque «al presionarse los botones A + B» para eliminar el registro y mostrar un ícono de calavera que indique que los datos se han eliminado.
Utiliza el bloque «establecer columnas» para asegurarte de que el micro:bit añade los encabezados de columna «temperatura» y «luz» a tu nueva tabla de datos.
Asegúrate de que el código del alumno tenga el siguiente aspecto:
Prueba su código utilizando el simulador y luego descarga el código en su micro:bit.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 23: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Utiliza tu micro:bit para recopilar datos:
Desconecta el micro:bit y conecta la batería.
Coloca tu micro:bit en el área de observación predeterminada.
Inicia el registro de datos presionando el botón A. Deja que el micro:bit registre datos durante un tiempo.
Vuelve al micro:bit y presiona el botón B para detener el registro.
Desconecta la batería y vuelve a conectar el micro:bit a una computadora.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Consejo profesional: asegúrate de conectar el micro:bit a una computadora y guardar el archivo MY_DATA antes de presionar los botones A y B a la vez para eliminar todos los datos.

## Slide 24: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 4
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
La unidad MICROBIT aparecerá como una unidad USB.
Busca en la unidad MICROBIT y abre el archivo MY_DATA para ver una tabla con tus datos en un navegador web.
↓

## Slide 25: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 5
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Haz clic en el botón Vista previa visual para ver un gráfico con tus datos.
También puedes hacer clic en el botón Copiar y luego pegar tus datos en una hoja de cálculo.

## Slide 26: Medio 🌶️🌶️ Analiza tus datos 1
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Tus datos aparecen en una tabla en el navegador web.
Las marcas de tiempo del registro representan el tiempo transcurrido desde que se encendió tu micro:bit. Si registras más de un conjunto de datos sin borrar el registro, es posible que no puedas ver la vista previa visual de los datos que deseas estudiar, por lo que es recomendable eliminar el registro almacenado anteriormente antes de comenzar un nuevo experimento.

## Slide 27: Medio 🌶️🌶️ Analiza tus datos 2
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Haz clic en el botón Vista previa visual situado encima de la tabla de datos para ver un gráfico con tus datos:
Los datos de luz y temperatura se registran y se muestran en diferentes rangos numéricos. Haz clic en las etiquetas para ver un solo tipo de datos con más detalle en un gráfico a escala adecuada.
También puedes hacer clic en el botón Copiar y luego pegar tus datos en una hoja de cálculo.

## Slide 28: Medio 🌶️🌶️ Detalles del código 1
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Cuando se inicia el programa, la variable «registro» se establece en falso. Se muestra un ícono X para indicar que no se están registrando datos. Las categorías de recopilación de datos están organizadas en columnas y denominadas «temperatura» y «luz» para este proyecto.
Al presionar el botón A, la variable «registro» se establece en verdadero y se muestra una marca de verificación para indicar que se está registrando datos. Al presionar el botón B, el «registro» se establece en falso y se muestra una X para indicar que el registro de datos ha finalizado.
Este proyecto utiliza una variable booleana, que solo puede almacenar uno de dos valores: verdadero o falso. La variable booleana se llama «registro» y controla cuándo registra datos el micro:bit.

## Slide 29: Medio 🌶️🌶️ Detalles del código 2
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Este programa utiliza un bucle infinito, el bloque «cada 60 000 ms», que comprueba si el micro:bit está registrando datos cada minuto.
Si el micro:bit está registrando datos, muestra un corazón en su pantalla led, registra los datos de temperatura y nivel de luz en la columna correspondiente y, a continuación, borra la pantalla para indicar que el registro de datos se ha completado cada minuto.

## Slide 30: Medio 🌶️🌶️ Detalles del código 3
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
El sensor de temperatura del micro:bit mide en grados Celsius.
La función «convertirCaF» convierte la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit multiplicándola por 1,8 y sumándole 32. El uso de una función para convertir la temperatura permite reutilizar el código de conversión cada vez que se registran datos.
La función se utiliza con el bloque «llamar convertirCaF “temperatura (℃)”» que se encuentra dentro del bloque de código de bucle infinito.

## Slide 31: Medio 🌶️🌶️ Detalles del código 4
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Al presionar los botones A + B a la vez se eliminarán todos los datos del registro. El led muestra un ícono de calavera para indicar que los datos se han borrado, el bloque «borrar registro» borra todos los datos y a las categorías de recopilación de datos se les asigna «temperatura» y «luz», de modo que el micro:bit está listo para recopilar datos la próxima vez que se presione el botón A.
Aunque es poco probable, es posible que el registro esté lleno. Cuando esto ocurre, la variable «registro» se establece en falso y la pantalla led completa se ilumina para indicar que el registro está lleno.

## Slide 32
Picante

## Slide 33: Picante 🌶️🌶️🌶️ Introducción 1
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Los alumnos descargarán el código en su micro:bit, conectarán una batería, lo llevarán al área que quieran probar y comenzarán a registrar datos.
Recuerda identificar las áreas en las que los alumnos recopilarán datos. Selecciona áreas con diferentes niveles de luz y temperatura para fomentar debates interesantes.
Los alumnos volverán más tarde a la zona para detener el registro de datos y recoger sus micro:bits.
Los alumnos conectarán sus micro:bits a una computadora o tableta para descargar los datos recopilados. A continuación, pueden ver los datos y los gráficos generados a partir de sus registros de datos en una página web. También pueden trazar sus propios gráficos a partir de los datos recopilados.

## Slide 34: Picante 🌶️🌶️🌶️ Introducción 2
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
El sensor de luz del micro:bit utiliza los led de la pantalla para medir la luz, así que asegúrate de que la pantalla led del micro:bit esté orientada hacia la fuente de luz. La lectura del nivel de luz será un número entre 0 (oscuro) y 255 (la luz más intensa que puede medir el micro:bit).
El sensor de temperatura se encuentra en el procesador situado en la parte posterior del micro:bit y proporciona una buena aproximación de la temperatura alrededor del dispositivo. Es importante recordar que los objetos que tocan el procesador o
una persona que sostenga el micro:bit puede influir en la lectura de la temperatura, por lo que los alumnos no deben coger el micro:bit para tomar lecturas. Este proyecto está programado para mostrar la lectura de temperatura en grados Fahrenheit.

## Slide 35: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código:
Abre el proyecto del registrador de datos medioambientales: mbit.io/us-environment-spicy
Explica que los alumnos utilizarán la caja de herramientas para buscar bloques de código. Para este proyecto, ya se han completado cuatro partes del código, y controlan lo que ocurre cuando se inicia el programa, cuando se registra, cuando el registro está lleno y cuando se convierte la temperatura de grados Celsius a Fahrenheit.
Explica que los alumnos tendrán que programar tres partes del registrador de datos ambientales:
  Programa el botón A para iniciar el registro y mostrar un ícono de marca de verificación.
  Programa el botón B para detener el registro y mostrar un ícono de X.
  Programa los botones A + B para eliminar el registro, mostrar un ícono de calavera y restablecer los encabezados de las columnas de datos a «temperatura» y «luz».
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 36: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «Al presionar el botón A» en la sección Entrada y añádelo a tu espacio de trabajo.
Busca el bloque «establecer registro en» en la sección Variables y añádelo al bloque «al presionar el botón A».
Reemplaza el 0 por un bloque «verdadero» del menú Lógica. Añade un bloque «mostrar ícono» con una marca de verificación debajo.
Crea el código: botón A:

## Slide 37: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Reemplaza el 0 por un bloque «falso» del menú Lógica. Añade un bloque «mostrar ícono» con un ícono de X debajo.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «Al presionar el botón A» en la sección Entrada y añádelo a tu espacio de trabajo. Haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona B.
Busca el bloque «establecer registro en» en la sección Variables y añádelo al bloque «al presionar el botón B».
Crea el código: botón B:
↓

## Slide 38: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 4
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque Al presionar el botón A en la sección Entrada y añádelo a tu espacio de trabajo. Haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona A + B.
Busca el bloque «mostrar ícono» en la sección Básico. Añádelo, mostrando un ícono de calavera.
Añade los bloques «eliminar registro» y «establecer columnas» de la sección Registrador de datos. Añade los encabezados de columna «temperatura» y «luz». Prueba el código con el simulador y, a continuación, descárgalo en tu micro:bit.
Crea el código: botones A + B:
↓

## Slide 39: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 5
Desconecta el micro:bit y conecta la batería.
Coloca tu micro:bit en el área de observación predeterminada.
Inicia el registro de datos presionando el botón A. Deja que el micro:bit registre datos durante un tiempo.
Vuelve al micro:bit y presiona el botón B para detener el registro.
Desconecta la batería y vuelve a conectar el micro:bit a una computadora.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Consejo profesional: asegúrate de conectar el micro:bit a una computadora y guardar el archivo MY_DATA antes de presionar los botones A y B a la vez para eliminar todos los datos.

## Slide 40: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 6
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
La unidad MICROBIT aparecerá como una unidad USB.
Busca en la unidad MICROBIT y abre el archivo MY_DATA para ver una tabla con tus datos en un navegador web.
↓

## Slide 41: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 7
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Haz clic en el botón Vista previa visual para ver un gráfico con tus datos.
También puedes hacer clic en el botón Copiar y luego pegar tus datos en una hoja de cálculo.

## Slide 42: Picante 🌶️🌶️🌶️ Analiza tu código 1
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Tus datos aparecen en una tabla en el navegador web.
Las marcas de tiempo del registro representan el tiempo transcurrido desde que se encendió tu micro:bit. Si registras más de un conjunto de datos sin borrar el registro, es posible que no puedas ver la vista previa visual de los datos que deseas estudiar, por lo que es recomendable eliminar el registro almacenado anteriormente antes de comenzar un nuevo experimento.

## Slide 43: Picante 🌶️🌶️🌶️ Analiza tu código 2
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Haz clic en el botón Vista previa visual situado encima de la tabla de datos para ver un gráfico con tus datos:
Los datos de luz y temperatura se registran y se muestran en diferentes rangos numéricos. Haz clic en las etiquetas para ver un solo tipo de datos con más detalle en un gráfico a escala adecuada.
También puedes hacer clic en el botón Copiar y luego pegar tus datos en una hoja de cálculo.

## Slide 44: Picante 🌶️🌶️🌶️ Detalles del código 1
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Este proyecto utiliza una variable booleana, que solo puede almacenar uno de dos valores: verdadero o falso. La variable booleana se llama «registro» y controla cuándo registra datos el micro:bit.
Cuando se inicia el programa, la variable «registro» se establece en falso. Se muestra un ícono X para indicar que no se están registrando datos. Las categorías de recopilación de datos están organizadas en columnas y denominadas «temperatura» y «luz» para este proyecto.
Al presionar el botón A, la variable «registro» se establece en verdadero y se muestra una marca de verificación para indicar que se está registrando datos. Al presionar el botón B, el «registro» se establece en falso y se muestra una X para indicar que el registro de datos ha finalizado.

## Slide 45: Picante 🌶️🌶️🌶️ Detalles del código 2
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Este programa utiliza un bucle infinito, el bloque «cada 60 000 ms», que comprueba si el micro:bit está registrando datos cada minuto.
Si el micro:bit está registrando datos, muestra un corazón en su pantalla led, registra los datos de temperatura y nivel de luz en la columna correspondiente y, a continuación, borra la pantalla para indicar que el registro de datos se ha completado cada minuto.

## Slide 46: Picante 🌶️🌶️🌶️ Detalles del código 3
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
El sensor de temperatura del micro:bit mide en grados Celsius.
La función «convertirCaF» convierte la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit multiplicándola por 1,8 y sumándole 32. El uso de una función para convertir la temperatura permite reutilizar el código de conversión cada vez que se registran datos.
La función se utiliza con el bloque «llamar convertirCaF “temperatura (℃)”» que se encuentra dentro del bloque de código de bucle infinito.

## Slide 47: Picante 🌶️🌶️🌶️ Detalles del código 4
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Al presionar los botones A + B a la vez se eliminarán todos los datos del registro. El led muestra un ícono de calavera para indicar que los datos se han borrado, el bloque «borrar registro» borra todos los datos y a las categorías de recopilación de datos se les asigna «temperatura» y «luz», de modo que el micro:bit está listo para recopilar datos la próxima vez que se presione el botón A.
Aunque es poco probable, es posible que el registro esté lleno. Cuando esto ocurre, la variable «registro» se establece en falso y la pantalla led completa se ilumina para indicar que el registro está lleno.

## Slide 48
Ideas de extensión

## Slide 49: Extensiones del registrador de datos medioambientales
Registra datos durante un periodo de tiempo más largo; por ejemplo, una vez cada hora durante varios días.
Realiza el experimento en diferentes lugares y compara tus datos.
Utiliza los datos recopilados para diseñar y desarrollar soluciones que protejan los recursos de tu comunidad.
Modifica el código para estudiar los niveles de ruido a lo largo del tiempo utilizando el micrófono.