## Slide 1: Lo que necesitas:
Guía del proyecto
Transferencia de energía con el conductivímetro
Integración de la Informática con las Ciencias Naturales: 4.º curso
2 pinzas de cocodrilo
Materiales para comprobar la conductividad
Batería
Computadora
con USB
Tablet
con Bluetooth

## Slide 2: Conductivímetro
Resumen y contexto
El BBC micro:bit se puede utilizar para crear circuitos eléctricos utilizando los pines situados en la parte inferior del dispositivo. Conectando pinzas cocodrilo, tú y tus alumnos pueden investigar el flujo de energía y realizar pruebas de conductividad. Recuerda pedir a un alumno (o grupo de alumnos) que complete el circuito y observe qué sucede y por qué.
Esta actividad requiere dos pinzas cocodrilo por micro:bit.
Nota de seguridad: nunca conectes directamente los pines GND y 3V, ya que podrías dañar tu micro:bit.
Función del micro:bit: pines
En el borde inferior del micro:bit hay 25 tiras doradas llamadas pines. Estos pines te permiten a ti y a tus alumnos dar rienda suelta a su creatividad. Puedes crear circuitos, conectar elementos externos como timbres y motores, y realizar proyectos divertidos.
Hay cinco pines grandes: 0, 1, 2, 3 V y GND. Los pines 0, 1 y 2 se pueden utilizar como pines táctiles. El pin de 3 V suministra energía. El GND (tierra) se utiliza para completar los circuitos eléctricos.

## Slide 3: Conceptos de la Informática
Bucles eternos
Los bucles indican a la computadora que ejecute una instrucción (o un conjunto de instrucciones) una y otra vez. Existen diferentes tipos de bucles, incluyendo bucles infinitos, controlados por conteo y controlados por condiciones.
Este programa utiliza un bucle infinito (bucle sin fin), lo que significa que la computadora repite los mismos pasos sin cesar. En este proyecto, se comprueba constantemente si hay un circuito.
Selección/condicionales
Los condicionales le indican a la computadora que ejecute una instrucción (o conjunto de instrucciones) solo cuando se cumplan determinadas condiciones. Las sentencias «if-then-else» son un tipo de condicional muy común.
Las clases están llenas de condiciones «if-then-else»::
Si llueve, entonces el recreo se hace en el interior; si no, se hace al aire libre
Notes: Se utilizaron los glosarios de m:b, CSTA y Code.org para crear contenido.

## Slide 4: Cómo funciona el conductivímetro
El conductivímetro utiliza selecciones/condicionales.
Si se crea un circuito eléctrico (debido a que el material es conductor), el micro:bit mostrará un corazón en su pantalla led y reproducirá la nota do central.
De lo contrario, si no se establece un circuito, el micro:bit borrará su pantalla led y no se reproducirá ninguna nota, ya que se le indica que reproduzca una nota a una frecuencia de 0 Hz.
El programa utiliza un bucle infinito para seguir realizando pruebas hasta que el micro:bit se desconecta de la fuente de alimentación.
Consejo profesional: prepárate con antelación con dos pinzas de cocodrilo por cada micro:bit y una selección de materiales que conduzcan y no conduzcan la electricidad, como papel de aluminio, papel, tela y fruta.

## Slide 5: Elige tu nivel
Ligero 🌶️ 30 min. | Resultado del aprendizaje: puedo observar el flujo de energía de las corrientes eléctricas utilizando el conductivímetro del micro:bit.
 | Descripción de la actividad: utilizando el código existente, conecta dos pinzas cocodrilo y comprueba la conductividad de diversos materiales. Recuerda que los seres humanos también pueden conducir la electricidad.
Medio 🌶️🌶️ 45 min. | Resultado del aprendizaje: puedo modificar mi propio programa de medición de conductividad para identificar aislantes y conductores.
 | Descripción de la actividad: modifica el proyecto inicial para programar tu propio conductivímetro.
Picante 🌶️🌶️🌶️ 45-60 min. | Resultado del aprendizaje: soy capaz de crear mi propio programa de medición de conductividad para modelar y observar el flujo de energía con corrientes eléctricas.
 | Descripción de la actividad: programa tu propio conductivímetro desde cero utilizando una sugerencia de proyecto.

## Slide 6
Ligero

## Slide 7: Ligero 🌶️ Introducción
Los alumnos descargarán el código en su micro:bit, conectarán dos pinzas de cocodrilo y probarán la conductividad de diferentes materiales.
  La hoja de registro del conductivímetro se puede utilizar para registrar qué materiales son conductores y cuáles no.
Recuerda preparar una selección de materiales para que los alumnos comprueben qué conduce la electricidad y qué no.
Anima a los alumnos a que se pongan a prueba como parte del circuito cogidos de la mano. ¡Es un momento maravilloso cuando se den cuenta de que ustedes también pueden hacer un circuito!
Una vez recopilados los datos, los alumnos pueden utilizarlos para crear gráficos con los que compartir sus conclusiones.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Nota de seguridad: nunca conectes directamente los pines GND y 3V, ya que podrías dañar tu micro:bit.

## Slide 8: Ligero 🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos
Abre el proyecto: mbit.io/us-conductivity y descarga el código en el micro:bit.
Desenchufa el micro:bit y conecta la batería.
Conecta dos pinzas de cocodrilo: una al pin 1 y otra al pin GND.
Comprueba la conductividad de los materiales tocándolos con los otros extremos de las pinzas cocodrilo (tanto la conectada al pin 1 como la conectada al GND).
Anota qué materiales son conductores y comenta tus observaciones. ¿Qué observas y qué te sorprenden de los resultados?
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 9: Ligero 🌶️ Detalles del código
Este proyecto utiliza los pines para comprobar si se ha creado un circuito. Si se ha creado un circuito, el micro:bit percibe que se ha pulsado el pin P1.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Este proyecto está en un bucle infinito, lo que significa que ejecuta el código constantemente (y comprueba si se ha creado un circuito).
También utiliza selecciones/condicionales para comprobar si se ha cumplido una condición, concretamente si se ha completado un circuito. Si se ha completado el circuito (se ha pulsado el pin P1), aparecerá un corazón en la pantalla led y se reproducirá una nota do central.
Si no hay circuito, la pantalla permanecerá en blanco y no se reproducirá ningún sonido.

## Slide 10
Medio

## Slide 11: Medio 🌶️🌶️ Introducción
Los alumnos abren un proyecto inicial que contiene todos los bloques que necesitan para realizar el proyecto.
Una vez que el código se haya compilado y descargado en su micro:bit, los alumnos deben conectar dos pinzas de cocodrilo para comprobar la conductividad de diferentes materiales.
  La hoja de registro del conductivímetro se puede utilizar para registrar qué materiales son conductores y cuáles no.
Recuerda preparar una selección de materiales para que los alumnos comprueben qué conduce la electricidad y qué no.
Anima a los alumnos a que se pongan a prueba como parte del circuito cogidos de la mano. ¡Es un momento maravilloso cuando se den cuenta de que ustedes también pueden hacer un circuito!
Una vez recopilados los datos, los alumnos pueden utilizarlos para crear gráficos con los que compartir sus conclusiones.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Nota de seguridad: nunca conectes directamente los pines GND y 3V, ya que podrías dañar tu micro:bit.

## Slide 12: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código:
Abre el proyecto inicial: mbit.io/us-conductivity-pp
Explica a los alumnos que tienen todos los bloques de código que necesitan.
Explica que van a construir su propio conductivímetro.
Repasa sus conocimientos sobre circuitos. Los alumnos deben comprender que se puede crear un circuito si la electricidad (energía) puede circular por todo él. En otras palabras, si prueban un material y este forma un circuito, pueden describirlo como conductor.
Utiliza el bloque «para siempre» para comprobar continuamente un circuito y, a continuación, utiliza el bloque «if-then-else» en su interior.
Asegúrate de que el código de los alumnos tiene este aspecto:
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 13: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Crea el código: Crea la instrucción «if»:
Utiliza el bloque «Se pulsa el pin P1» para comprobar si se está cerrando el circuito. Si se está creando un circuito, aparecerá un ícono y el micro:bit emitirá un sonido. Encuentra los bloques adecuados para que eso suceda.
Si no hay circuito, borra la pantalla; no habrá sonido. Encuentra los bloques adecuados para que eso suceda.
Asegúrate de que el código de los alumnos tiene este aspecto:
Prueba su código utilizando el simulador y luego descarga el código en su micro:bit.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 14: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Utiliza tu micro:bit para recopilar datos:
Desconecta el micro:bit y conecta la batería.
Conecta dos pinzas de cocodrilo: una al pin 1 y otra al pin GND.
Comprueba la conductividad de los materiales tocándolos con los otros extremos de las pinzas cocodrilo (tanto la conectada al pin 1 como la conectada al GND).
Anota qué materiales son conductores y comenta tus observaciones. ¿Qué observas y qué te sorprenden de los resultados?
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 15: Medio 🌶️🌶️ Detalles del código
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Este proyecto utiliza los pines para comprobar si se ha creado un circuito. Si se ha cerrado el circuito, el micro:bit percibe que se ha pulsado el pin P1.
Este proyecto está en un bucle infinito, lo que significa que ejecuta el código constantemente (y comprueba si se ha creado un circuito).
También utiliza selecciones/condicionales para comprobar si se ha cumplido una condición, concretamente si se ha completado un circuito. Si se ha completado el circuito (se ha pulsado el pin P1), aparecerá un corazón en la pantalla led y se reproducirá una nota do central.
Si no hay circuito, la pantalla permanecerá en blanco y no se reproducirá ningún sonido.

## Slide 16
Picante

## Slide 17: Picante 🌶️🌶️🌶️ Introducción
Los alumnos abren Microsoft MakeCode y programan su propio conductivímetro.
Una vez que el código se haya compilado y descargado en su micro:bit, los alumnos deben conectar dos pinzas de cocodrilo para comprobar la conductividad de diferentes materiales.
  La hoja de registro del conductivímetro se puede utilizar para registrar qué materiales son conductores y cuáles no.
Recuerda preparar una selección de materiales para que los alumnos comprueben qué conduce la electricidad y qué no.
Anima a los alumnos a que se pongan a prueba como parte del circuito cogidos de la mano. ¡Es un momento maravilloso cuando se den cuenta de que ustedes también pueden hacer un circuito!
Una vez recopilados los datos, los alumnos pueden utilizarlos para crear gráficos con los que compartir sus conclusiones.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Nota de seguridad : nunca conectes directamente los pines GND y 3 V, ya que podrías dañar tu micro:bit.

## Slide 18: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código:
Abre Microsoft MakeCode microbit.makecode.org
Explica que los alumnos utilizarán la caja de herramientas para encontrar bloques de código.
Explica que van a construir su propio conductivímetro.
Repasa sus conocimientos sobre circuitos. Los alumnos deben comprender que se puede crear un circuito si la electricidad (energía) puede circular por todo él. En otras palabras, si prueban un material y este forma un circuito, pueden describirlo como conductor.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 19: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «para siempre» en la sección Básico y añádelo a tu espacio de trabajo. Esto es un bucle infinito.
Busca el bloque «if-then-else» en la sección Lógica. Usará la selección para determinar qué hacer a continuación si se ha creado un circuito eléctrico o no.
Busca el bloque hexagonal «pin … se pulsa» en la sección Entrada e insértalo en el bloque «if-the-else». Si se crea un circuito, se pulsará el pin 1, por lo que debes seleccionar P1 en la lista desplegable.
Para indicar que se ha creado un circuito, busca el bloque «mostrar ícono» en la sección Básico y colócalo debajo de «if». Esto mostrará un ícono en la pantalla led.
Crea el código: para siempre:

## Slide 20: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «tono de llamada Do central» en la sección Música y añádelo justo debajo del bloque del ícono. Si se completa el circuito, ahora sonará el do central.
Busca otro bloque «Tono de llamada do central» en la sección Música e insértalo en el espacio debajo de «else». Cambia el do central a 0 Hz.
Esto significa que no se oirá ningún ruido si no hay circuito.
Busca el bloque «borrar pantalla» en la sección Básico y colócalo debajo del bloque del tono de llamada. Si no se detecta ningún circuito, se borra la pantalla led.
Compilar el código: continuación de para siempre:

## Slide 21: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 4
Utiliza tu micro:bit para recopilar datos:
Prueba el código utilizando el simulador y luego descárgalo en su micro:bit.
Desconecta el micro:bit y conecta la batería.
Conecta dos pinzas de cocodrilo: una al pin 1 y otra al pin GND.
Comprueba la conductividad de los materiales tocándolos con los otros extremos de las pinzas cocodrilo (tanto la conectada al pin 1 como la conectada al GND).
Anota qué materiales son conductores y comenta tus observaciones. ¿Qué observas y qué te sorprenden de los resultados?
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 22: Picante 🌶️🌶️🌶️ Detalles del código
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Este proyecto utiliza los pines para comprobar si se ha creado un circuito. Si se ha cerrado el circuito, el micro:bit percibe que se ha pulsado el pin P1.
Este proyecto está en un bucle infinito, lo que significa que ejecuta el código constantemente (y comprueba si se ha creado un circuito).
También utiliza selecciones/condicionales para comprobar si se ha cumplido una condición, concretamente si se ha completado un circuito. Si se ha completado el circuito (se ha pulsado el pin P1), aparecerá un corazón en la pantalla led y se reproducirá una nota do central.
Si no hay circuito, la pantalla permanecerá en blanco y no se reproducirá ningún sonido.

## Slide 23
Ideas de extensión

## Slide 24: Extensiones del conductivímetro
Ajusta el código para mostrar un ícono diferente o reproducir un sonido diferente si el material es conductor.
Prueba una amplia gama de materiales con tu conductivímetro, como mina de lápiz, plastilina PlayDoh y papel de seda seco y húmedo.
¡Puede ser divertido utilizar a un ser humano como material de prueba! Simplemente sujeten los cables con pinzas de cocodrilo con ambas manos o formen una cadena humana.