## Slide 1: Lo que necesitas
regla
Guía del proyecto
Explorar el perímetro y el área con el contador de pasos
Integración de la Informática con las Matemáticas: 3.er curso
Correa
Soporte del micro:bit
Batería
Computadora
con USB
Tablet
con Bluetooth

## Slide 2: Explorar el perímetro y el área con el contador de pasos
Resumen y contexto
Los alumnos pueden utilizar el BBC micro:bit para medir distancias de números enteros, como las longitudes de los lados, para calcular los perímetros y las áreas de rectángulos.
Algunos ejemplos son:
Utilizar la longitud del paso del alumno como unidad improvisada para calcular el área.
Divide a los alumnos en grupos pequeños para medir el área de una parte del gimnasio, la cafetería o el patio de la escuela. Combina las áreas medidas por cada grupo para ejemplos de que el área es aditiva.
Para realizar esta actividad, necesitas el micro:bit en correa u otro método para sujetar el micro:bit al tobillo, como una goma elástica.
Función del micro:bit: acelerómetro
El acelerómetro del micro:bit detecta cuando se inclina hacia la izquierda o la derecha, hacia atrás o hacia delante, y hacia arriba o hacia abajo, así como cuando se sacude o se cae.
Ejemplo: utiliza el micro:bit para contar tus pasos.

## Slide 3: Conceptos de la Informática
Entradas
Las entradas permiten a las computadoras percibir lo que ocurre en el mundo real para actuar en consecuencia y hacer que ocurra algo.
Este proyecto utiliza el acelerómetro como entrada.
Un acelerómetro es un sensor de movimiento que mide el movimiento. En este proyecto, cada paso que da un alumno agita el micro:bit y aumenta el recuento de pasos.
Almacenamiento de datos
Las variables almacenan números o valores que pueden cambiar en un programa informático.
Podemos describir las variables como una caja que almacena información y a la que los alumnos pueden acceder, añadir o eliminar en cualquier momento.
En Informática, una «cadena» es una secuencia de caracteres que puede contener letras, números, símbolos y espacios.

## Slide 4: Cómo funciona el contador de pasos
El código utiliza la entrada del sensor acelerómetro del micro:bit para detectar cuándo se mueve tu pierna.
El código cuenta cuántas veces se ha agitado el micro:bit y almacena este número en una variable llamada «pasos».
Cada vez que la entrada del acelerómetro del micro:bit detecta una agitación, el programa aumenta en 1 el número mantenido en la variable «pasos» y muestra el nuevo número en la salida de la pantalla led.
Consejo profesional: si no puedes sujetar tu micro:bit al zapato o al tobillo, puedes colocarlo dentro del calcetín.

## Slide 5: Cómo montar la correa del micro:bit
La correa del micro:bit te permite fijar el micro:bit a tu tobillo para medir longitudes laterales. Sigue las instrucciones para montar tu correa.

## Slide 6: Elige tu nivel
Ligero 🌶️ 30 min. | Resultado del aprendizaje: puedo utilizar el programa contador de pasos de micro:bit para medir las longitudes de los lados y calcular el perímetro y el área de un rectángulo.
 | Descripción de la actividad: utilizando el código existente, recorre los lados de un rectángulo para medir sus longitudes. Calcula el perímetro y el área del rectángulo utilizando las medidas recopiladas.
Medio 🌶️🌶️ 45 min. | Resultado del aprendizaje: puedo modificar mi propio programa contador de pasos para medir las longitudes de los lados y calcular el perímetro y el área de un rectángulo.
 | Descripción de la actividad: modifica el proyecto inicial para codificar tu propio proyecto de contador de pasos para medir las longitudes de los lados y calcular el perímetro y el área del rectángulo utilizando las medidas obtenidas.
Picante 🌶️🌶️🌶️ 45-60 min. | Resultado del aprendizaje: puedo crear mi propio programa contador de pasos para medir las longitudes de los lados y calcular el perímetro y el área de un rectángulo.
 | Descripción de la actividad: programa tu propio proyecto de contador de pasos para medir las longitudes de los lados y calcular el perímetro y el área del rectángulo utilizando las medidas obtenidas.

## Slide 7: Ventajas de las herramientas computacionales en la enseñanza de las Matemáticas
Contexto de California
El proyecto del contador de pasos micro:bit apoya el Marco de Matemáticas de CA y el Estándar de Práctica Matemática 5 integrando herramientas computacionales para apoyar la comprensión de las Matemáticas. Se trata de un componente relevante porque los alumnos pueden medir las áreas de los jardines de su comunidad local, parques y otros espacios verdes.
Actividades basadas en herramientas computacionales:
Apoyar a los alumnos multilingües con elementos visuales y representaciones prácticas.
Proporcionar puntos de entrada de suelo bajo/techo alto para todos los alumnos que promuevan la agencia y la curiosidad de los alumnos.
Promover una pedagogía culturalmente receptiva en relación con los Cinco Componentes de una Enseñanza de las Matemáticas Equitativa y Atractiva.
Proporcionar oportunidades de recogida de datos de evaluación formativa para apoyar e informar la instrucción.

## Slide 8
Ligero

## Slide 9: Ligero 🌶️ Introducción
Los alumnos descargarán el código en su micro:bit y utilizarán su micro:bit como contador de pasos.
Los alumnos caminan a lo largo y ancho de un área rectangular, como el gimnasio, la cafetería o el patio del colegio, llevando el micro:bit en el tobillo o en el zapato.
Anotarán cuántos pasos dieron para la longitud y la anchura.
  La hoja de registro del contador de pasos puede utilizarse para registrar las mediciones.
Pasan a calcular el perímetro y el área del rectángulo utilizando sus pasos como unidad de medida.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Notes: https://drive.google.com/file/d/1AwLdjKRa3QnwDeicf5kPsx20PO0fmaEz/view?usp=sharing

## Slide 10: Ligero 🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos
Abre el proyecto: mbit.io/us-step y descarga el código al micro:bit.
Desenchufa el micro:bit y monta la correa.
Ve a la zona que vas a medir y coloca la correa del micro:bit en tu zapato o tobillo.
Recorre la longitud de tu zona, lee la pantalla y registra cuántos pasos has dado.
Presiona el botón de reinicio de la parte posterior de tu micro:bit y repite la operación para la anchura.
De vuelta en clase, calcula el área y el perímetro utilizando tus pasos como unidad de medida.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Consejo profesional: los alumnos pueden presionar el botón de reinicio situado en la parte posterior del micro:bit para borrar su recuento actual.

## Slide 11: Ligero 🌶️ Detalles del código
Este proyecto utiliza el acelerómetro para contar cuántos pasos has dado.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Este proyecto utiliza una variable llamada «pasos» para almacenar el número de pasos que has dado. Cuando se inicia el proyecto, la variable «pasos» se pone a 0.
Este proyecto utiliza «si agitado» para detectar el movimiento mediante el acelerómetro. Cada vez que se detecta movimiento, el valor almacenado en la variable «pasos» aumenta en 1 y el valor almacenado en «pasos» se muestra en la pantalla led.

## Slide 12
Medio

## Slide 13: Medio 🌶️🌶️ Introducción
Los alumnos abren un proyecto inicial que contiene todos los bloques que necesitan para realizar el proyecto.
Una vez creado el código, los alumnos descargarán el código en su micro:bit y utilizarán su micro:bit como contador de pasos.
Los alumnos caminan a lo largo y ancho de un área rectangular, como el gimnasio, la cafetería o el patio del colegio, llevando el micro:bit en el tobillo o en el zapato.
Anotarán cuántos pasos dieron para la longitud y la anchura.
  La hoja de registro del contador de pasos puede utilizarse para registrar las mediciones.
Pasan a calcular el perímetro y el área del rectángulo, utilizando sus pasos como unidad de medida.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 14: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código - Al iniciar:
Abre el proyecto inicial: mbit.io/us-step-pp
Explica a los alumnos que tienen todos los bloques de código que necesitan.
Explícales que van a crear su propio contador de pasos.
Utiliza el bloque «fijar pasos a» con el bloque «al iniciar» para que, cuando se inicie el programa, la variable «pasos» almacene el número 0.
Asegúrate de que el código de los alumnos tiene este aspecto:
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 15: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Crea el código - Si agitado:
Utiliza el bloque «si agitado » para cambiar el número de pasos en 1 y mostrar el número de pasos en la pantalla led cada vez que se agite el micro:bit.
Asegúrate de que el código del alumno tenga el siguiente aspecto:
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 16: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Prueba su código utilizando el simulador y luego descarga el código en su micro:bit.
Desenchufa el micro:bit y monta la correa.
Ve a la zona que vas a medir y coloca la correa del micro:bit en tu zapato o tobillo.
Recorre la longitud de tu zona, lee la pantalla y registra cuántos pasos has dado.
Presiona el botón de reinicio de la parte posterior de tu micro:bit y repite la operación para la anchura.
De vuelta en clase, calcula el área y el perímetro utilizando tus pasos como unidad de medida.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Consejo profesional: los alumnos pueden presionar el botón de reinicio situado en la parte posterior del micro:bit para borrar su recuento actual.

## Slide 17: Medio 🌶️🌶️ Detalles del código
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Este proyecto utiliza el acelerómetro para contar cuántos pasos has dado.
Este proyecto utiliza una variable llamada «pasos» para almacenar el número de pasos que has dado. Cuando se inicia el proyecto, la variable «pasos» se pone a 0.
Este proyecto utiliza «si agitado» para detectar el movimiento mediante el acelerómetro. Cada vez que se detecta movimiento, el valor almacenado en la variable «pasos» aumenta en 1 y el valor almacenado en «pasos» se muestra en la pantalla led.

## Slide 18
Picante

## Slide 19: Picante 🌶️🌶️🌶️ Introducción
Los alumnos abren Microsoft MakeCode y programan su contador de pasos.
Una vez creado el código, los alumnos descargarán el código en su micro:bit y utilizarán su micro:bit como contador de pasos.
Los alumnos caminan a lo largo y ancho de un área rectangular, como el gimnasio, la cafetería o el patio del colegio, llevando el micro:bit en el tobillo o en el zapato.
Anotarán cuántos pasos dieron para la longitud y la anchura.
  La hoja de registro del contador de pasos puede utilizarse para registrar las mediciones.
Pasan a calcular el perímetro y el área del rectángulo, utilizando sus pasos como unidad de medida.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 20: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Crea el código:
Abre Microsoft MakeCode: microbit.makecode.org
Explica que los alumnos utilizarán la caja de herramientas para encontrar bloques de código.
Explica a los alumnos que tendrán que programar las dos partes del contador de pasos:
  Programa el programa para que ponga la variable «pasos» a 0 al iniciarse.
  Crea el programa para que sume 1 a la variable «pasos» y muestre el valor actual de «pasos» en la pantalla LED cada vez que se agite el micro:bit .

## Slide 21: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Abre MakeCode. Mantén el bloque «al iniciar», pero elimina el bloque «para siempre» arrastrándolo a la caja de herramientas.
Ve a la sección Variables y haz clic en «Crear una variable». Nombra tu variable «pasos». Verás que aparecen dos nuevos bloques de variables.
Crea el código - Al iniciar:
Busca el bloque “fijar pasos a 0” en la sección Variables y ponlo dentro del bloque “al iniciar”.
Consejo profesional: es mejor utilizar nombres de variables que describan la información que se almacenará, en lugar de nombres de una sola letra como x, y o z.

## Slide 22: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Añade el bloque «mostrar número» en la sección Básico. Aparecerá un número en la pantalla led. Sustituye el cero por la variable «pasos» de la sección Variables.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «si agitado» en la sección Entrada y añádelo a tu espacio de trabajo.
Busca el bloque «cambiar pasos en 1» en la sección Variables y ponlo dentro del bloque «si agitado».
Crea el código - Si agitado:
Prueba el código utilizando el simulador y luego descárgalo en su micro:bit.

## Slide 23: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Prueba su código utilizando el simulador y luego descarga el código en su micro:bit.
Desenchufa el micro:bit y monta la correa.
Ve a la zona que vas a medir y coloca la correa del micro:bit en tu zapato o tobillo.
Recorre la longitud de tu zona, lee la pantalla y registra cuántos pasos has dado.
Presiona el botón de reinicio de la parte posterior de tu micro:bit y repite la operación para la anchura.
De vuelta en clase, calcula el área y el perímetro utilizando tus pasos como unidad de medida.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Consejo profesional: los alumnos pueden presionar el botón de reinicio situado en la parte posterior del micro:bit para borrar su recuento actual.

## Slide 24: Picante 🌶️🌶️🌶️ Detalles del código
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Este proyecto utiliza el acelerómetro para contar cuántos pasos has dado.
Este proyecto utiliza una variable llamada «pasos» para almacenar el número de pasos que has dado. Cuando se inicia el proyecto, la variable «pasos» se pone a 0.
Este proyecto utiliza «si agitado» para detectar el movimiento mediante el acelerómetro. Cada vez que se detecta movimiento, el valor almacenado en la variable «pasos» aumenta en 1 y el valor almacenado en «pasos» se muestra en la pantalla led.

## Slide 25
Ideas de extensión

## Slide 26: Extensiones del contador de pasos
Cumplimiento de la norma 3.MD.D.8: Resolver problemas matemáticos y del mundo real en los que intervengan perímetros de polígonos, como hallar el perímetro dadas las longitudes de los lados, hallar una longitud lateral desconocida y exponer rectángulos con el mismo perímetro y áreas diferentes o con la misma área y perímetros diferentes.
  Los alumnos pueden utilizar el micro:bit para recoger datos del perímetro de los polígonos, determinar la longitud de los lados e identificar los distintos tipos de cuadriláteros (cuadrados, rectángulos, rombos, etc.).
  Los alumnos pueden utilizar el micro:bit para calcular el perímetro y el área de rectángulos e investigar rectángulos con el mismo perímetro pero diferente área o con la misma área y diferentes perímetros.
Notes: 3.MD.D.8 Resolver problemas matemáticos y del mundo real en los que intervengan perímetros de polígonos, como hallar el perímetro dadas las longitudes de los lados, hallar una longitud lateral desconocida y exponer rectángulos con el mismo perímetro y áreas diferentes o con la misma área y perímetros diferentes.