## Slide 1: Lo que necesitas:
Guía del proyecto
Fuerza magnética con alarma de puerta simple
Integración de la Informática con las Ciencias Naturales: 3.er curso
Lo que necesitas:
Imán
Masilla adhesiva
Batería
Computadora
con USB
Tablet
con Bluetooth

## Slide 2: Alarma de puerta simple
Resumen y contexto
El BBC micro:bit tiene un magnetómetro integrado que puede detectar campos magnéticos. Los alumnos pueden utilizar el micro:bit para observar que los imanes pueden interactuar con objetos como el micro:bit sin tocarlos, lo que les permite comprender mejor los campos magnéticos.
Los alumnos pueden utilizar el magnetómetro y un imán para fabricar una sencilla alarma para puertas. A continuación, los alumnos pueden ampliar su aprendizaje utilizando el micro:bit para diseñar y crear soluciones a sus propios problemas, como una alarma para su escritorio o taquilla.
Para esta actividad se necesita un imán.
Función del micro:bit: magnetómetro
La brújula también se puede utilizar para medir la intensidad del campo magnético terrestre y otros campos magnéticos. En MakeCode, mide la intensidad del campo magnético en microTeslas.

## Slide 3: Conceptos de la Informática
Bucles eternos
Los bucles indican a la computadora que ejecute una instrucción (o un conjunto de instrucciones) una y otra vez. Existen diferentes tipos de bucles, incluyendo bucles infinitos, controlados por recuento y controlados por condiciones.
Este programa utiliza un bucle infinito (bucle sin fin), lo que significa que la computadora repite los mismos pasos sin cesar. En este proyecto, se comprueba constantemente si hay un circuito.
Selección/condicionales
Los condicionales le indican a la computadora que ejecute una instrucción (o conjunto de instrucciones) solo cuando se cumplan determinadas condiciones. Las sentencias «si-entonces-si no» son un tipo de condicional muy común.
Las clases están llenas de condiciones «si-entonces-si no»:
Si llueve, entonces tendremos recreo en el interior; si no, tendremos recreo al aire libre.
Notes: Se utilizaron los glosarios de m:b, CSTA y Code.org para crear contenido.

## Slide 4: Cómo funciona la alarma de puerta simple
Se coloca un imán en la esquina de una puerta y el micro:bit se coloca cerca de él, en el marco de la puerta.
El programa utiliza el sensor de entrada del magnetómetro y un bucle infinito para continuar midiendo la intensidad del campo magnético.
El programa utiliza una selección de modo que, cuando la intensidad del campo magnético cae por debajo de un determinado nivel (el umbral), aparece una cara enfadada en la pantalla led.
Esto significa que, cuando se abrió la puerta, el imán se alejó del micro:bit, lo que indicaba que alguien podría haber estado en tu habitación.
Consejo profesional: asegúrate de que el imán y el micro:bit estén cerca uno del otro cuando la puerta esté cerrada.

## Slide 5: Elige tu nivel
Ligero 🌶️ 30 min. | Resultado del aprendizaje: soy capaz de observar y hacer preguntas sobre los campos magnéticos utilizando la alarma de puerta simple del micro:bit.
 | Descripción de la actividad: utilizando código existente, diseña una alarma de puerta simple con un micro:bit y un imán para dar ejemplos de cómo interactúan los campos magnéticos sin que los objetos se toquen entre sí.
Medio 🌶️🌶️ 45 min. | Resultado del aprendizaje: puedo modificar mi propio programa de alarma de puerta simple para observar y hacer preguntas sobre los campos magnéticos.
 | Descripción de la actividad: modifica el proyecto inicial para programar tu propia alarma de puerta simple.
Picante 🌶️🌶️🌶️ 45-60 min. | Resultado del aprendizaje: puedo crear mi propio programa de alarma de puerta simple para observar y hacer preguntas sobre los campos magnéticos.
 | Descripción de la actividad: programa tu propio programa de alarma de puerta simple para observar y hacer preguntas sobre los campos magnéticos.

## Slide 6
Ligero

## Slide 7: Ligero 🌶️ Introducción
Los alumnos descargarán el código en su micro:bit y lo utilizarán con un imán para explorar los campos magnéticos y diseñar una alarma de puerta simple.
Coloca un imán en la esquina de una puerta y fija el micro:bit cerca de él, en el marco de la puerta.
Los alumnos probarán la alarma abriendo y cerrando la puerta.
Dado que los imanes tienen diferentes intensidades de campo magnético, tus alumnos y tú tomarán lecturas y ajustarán el código según sea necesario para mejorar la alarma de la puerta.
Si no es posible instalar una alarma en la puerta, puedes realizar el mismo experimento con una caja.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 8: Ligero 🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Abre el proyecto: mbit.io/us-puerta y descarga el código al micro:bit.
Desconecta el micro:bit y conecta la batería.
Fija un imán a la esquina de una puerta con masilla adhesiva.
Coloca un micro:bit cerca de él en el marco de la puerta.
Observa lo que ocurre cuando se abre y se cierra la puerta. ¿Se activa la alarma cuando se abre la puerta? ¿Qué tan bien crees que funciona?
Presiona el botón B si necesitas restablecer la alarma.
Revisa tu conocimiento de la intensidad del campo magnético, concretamente que algunos imanes son más fuertes que otros. Esto significa que el umbral universal de este proyecto puede que no funcione para todos los imanes.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 9: Ligero 🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Registra la lectura de la fuerza magnética con la puerta abierta y cerrada presionando el botón A y anotando los números que aparecen en la pantalla led del micro:bit.
Elige un nuevo valor para probar seleccionando un número intermedio entre las lecturas de puerta cerrada y puerta abierta.
Ajusta tu código sustituyendo tu nueva lectura en la segunda parte del bloque de comparación de la «fuerza magnética» (véase el ejemplo).
Descarga tu nuevo código y pruébalo.
Observa si la alarma de la puerta funciona mejor o peor que antes. ¿De qué manera tu conocimiento sobre la intensidad del campo magnético respalda tu conclusión?
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 10: Ligero 🌶️ Detalles del código 1
Este proyecto utiliza el magnetómetro del micro:bit para medir la intensidad de un campo magnético.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
El proyecto utiliza un bucle infinito, lo que significa que comprueba continuamente la intensidad del campo magnético.
Utiliza selecciones/condicionales para comprobar si se ha cumplido una condición, concretamente si la intensidad del campo magnético está por debajo del umbral identificado (por ejemplo, 200 en el código anterior).
Si la intensidad del campo magnético está por debajo del umbral, aparecerá una cara enfadada en la pantalla led del micro:bit. Si la intensidad del campo magnético está por debajo del umbral, aparecerá una cara enfadada en la pantalla led del micro:bit.

## Slide 11: Ligero 🌶️ Detalles del código 2
El proyecto también te permite mostrar la lectura de la fuerza magnética presionando el botón A. Esto resulta útil cuando necesitas realizar ajustes en el umbral.
Al presionar el botón B, se borra la cara enfadada y se restablece la alarma. Aparece una marca de verificación para confirmar que la alarma se ha restablecido.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 12
Medio

## Slide 13: Medio 🌶️🌶️ Introducción
Los alumnos abren el proyecto inicial que contiene todos los bloques que necesitan para realizar el proyecto.
Una vez que el código se haya compilado y descargado en su micro:bit, los alumnos lo utilizarán con un imán para explorar los campos magnéticos y crear una alarma de puerta simple.
Coloca un imán en la esquina de una puerta y fija el micro:bit cerca de él, en el marco de la puerta.
Los alumnos probarán la alarma abriendo y cerrando la puerta.
Dado que los imanes tienen diferentes intensidades de campo magnético, tus alumnos y tú tomarán lecturas y ajustarán el código según sea necesario para mejorar la alarma de la puerta.
Si no es posible instalar una alarma en la puerta, puedes realizar el mismo experimento con una caja.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 14: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código:
Abre el proyecto inicial: mbit.io/us-door-pp
Explica a los alumnos que tienen todos los bloques de código que necesitan.
Explica que van a diseñar su propia alarma de puerta simple.
Utiliza el bloque «al presionar el botón A» para mostrar la lectura de la fuerza magnética.
Asegúrate de que el código del alumno tenga el siguiente aspecto:
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 15: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Utiliza el bloque «para siempre» para comprobar continuamente la fuerza magnética.
Explica que si la lectura de la fuerza magnética está por debajo del umbral, aparecerá un ícono con una cara enfadada en la pantalla led del micro:bit.
Asegúrate de que el código del alumno tenga el siguiente aspecto:
Programa el botón B para borrar la pantalla y mostrar un ícono de marca de verificación cuando se presiona.
Asegúrate de que el código del alumno tenga el siguiente aspecto:
Prueba su código utilizando el simulador.
Descarga el código en su micro:bit.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 16: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Prueba tu alarma de puerta simple:
Desconecta el micro:bit y conecta la batería.
Fija un imán a la esquina de una puerta con masilla adhesiva.
Coloca un micro:bit cerca de él en el marco de la puerta.
Observa lo que ocurre cuando se abre y se cierra la puerta. ¿Se activa la alarma cuando se abre la puerta? ¿Qué tan bien crees que funciona?
Presiona el botón B si necesitas restablecer la alarma.
Revisa tu conocimiento de la intensidad del campo magnético, concretamente que algunos imanes son más fuertes que otros. Esto significa que el umbral universal de este proyecto puede que no funcione para todos los imanes.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 17: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 4
Registra la lectura de la fuerza magnética con la puerta abierta y cerrada presionando el botón A y anotando los números que aparecen en la pantalla led del micro:bit.
Calcula un nuevo valor para probar eligiendo un número intermedio entre las lecturas de la puerta cerrada y la puerta abierta.
Ajusta tu código sustituyendo tu nueva lectura en la segunda parte del bloque de comparación de la «fuerza magnética» (véase el ejemplo).
Descarga tu nuevo código y pruébalo.
Observa si la alarma de la puerta funciona mejor o peor que antes. ¿De qué manera tu conocimiento sobre la intensidad del campo magnético respalda tu conclusión?
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 18: Medio 🌶️🌶️ Detalles del código 1
Este proyecto utiliza el magnetómetro del micro:bit para medir la intensidad de un campo magnético.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
El proyecto utiliza un bucle infinito, lo que significa que comprueba continuamente la intensidad del campo magnético.
Utiliza selecciones/condicionales para comprobar si se ha cumplido una condición, concretamente si la intensidad del campo magnético está por debajo del umbral identificado (por ejemplo, 200 en el código anterior).
Si la intensidad del campo magnético está por debajo del umbral, aparecerá una cara enfadada en la pantalla led del micro:bit. Si la intensidad del campo magnético está por debajo del umbral, aparecerá una cara enfadada en la pantalla led del micro:bit.

## Slide 19: Medio 🌶️🌶️ Detalles del código 2
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
El proyecto también te permite mostrar la lectura de la fuerza magnética presionando el botón A. Esto resulta útil cuando necesitas realizar ajustes en el umbral.
Al presionar el botón B, se borra la cara enfadada y se restablece la alarma. Aparece una marca de verificación para confirmar que la alarma se ha restablecido.

## Slide 20
Picante

## Slide 21: Picante 🌶️🌶️🌶️ Introducción
Los alumnos abren Microsoft MakeCode y programan su propia alarma de puerta simple.
Una vez que el código se haya compilado y descargado en su micro:bit, los alumnos lo utilizarán con un imán para explorar los campos magnéticos y crear una alarma de puerta simple.
Coloca un imán en la esquina de una puerta y fija el micro:bit cerca de él, en el marco de la puerta.
Los alumnos probarán la alarma abriendo y cerrando la puerta.
Dado que los imanes tienen diferentes intensidades de campo magnético, tus alumnos y tú tomarán lecturas y ajustarán el código según sea necesario para mejorar la alarma de la puerta.
Si no es posible instalar una alarma en la puerta, puedes realizar el mismo experimento con una caja.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 22: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código:
Abre Microsoft MakeCode: microbit.makecode.org
Explica que los alumnos utilizarán la caja de herramientas para encontrar bloques de código.
Explica que van a crear su propia alarma de puerta simple.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 23: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «al presionar el botón A» en la sección Entrada y añádelo a tu espacio de trabajo.
Busca el bloque «mostrar número» en la sección Básico. Colócalo dentro del bloque «al presionar el botón A».
Busca el bloque de fuerza magnética en la sección Entrada haciendo clic en «más...». Colócalo sobre el 0 del bloque «mostrar número» para sustituirlo. La fuerza magnética se puede medir en tres direcciones (x, y y z) o como una «intensidad» global. Utiliza la flecha del menú desplegable para seleccionar «fuerza». Verás la lectura de la fuerza magnética cuando presiones el botón A.
Crea el código: botón A:

## Slide 24: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «para siempre» en la sección Básico y añádelo a tu espacio de trabajo. El bloque «para siempre» crea un bucle infinito.
Busca un bloque «si verdadero, entonces» en la sección Lógica. Ponlo dentro del bloque «para siempre».
Un bloque «si verdadero entonces» se utiliza para incluir condiciones en tu programa.
Busca el bloque «comparación menor que» en la sección Lógica. Coloca el bloque de comparación sobre «verdadero» en el bloque «si verdadero entonces». Esto te permitirá comparar los valores de la lectura de la fuerza magnética y el umbral utilizado.
Crea el código: para siempre, parte 1:

## Slide 25: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 4
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque de fuerza magnética en la sección Entrada haciendo clic en «más...». Arrástralo sobre el primer 0 del bloque «comparación menor que» para sustituirlo. Utiliza la flecha del menú desplegable para seleccionar «fuerza». Mecanografía el número umbral, inicialmente 200, sobre el segundo 0.
Busca el bloque «mostrar ícono» y colócalo debajo de «si la fuerza magnética es < 200». Utiliza el menú desplegable para mostrar una cara enfadada.
Crea el código: para siempre, parte 2:

## Slide 26: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 5
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Crea el código: botón B:
Arrastra el bloque «al presionar el botón A» al área de trabajo desde la sección Entrada y utiliza el menú desplegable para cambiar la A por una B.
Coloca el bloque «mostrar ícono» de la categoría Básico debajo del bloque «borrar pantalla» y utiliza la flecha del menú desplegable para encontrar el ícono de marca de verificación.
Añade un bloque «borrar pantalla» de la categoría Básico dentro del bloque «al presionar el botón B».
↓

## Slide 27: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 6
Prueba tu alarma de puerta simple:
Desconecta el micro:bit y conecta la batería.
Fijaun imán a la esquina de una puerta con masilla adhesiva.
Coloca un micro:bit cerca de él en el marco de la puerta.
Observa lo que ocurre cuando se abre y se cierra la puerta. ¿Se activa la alarma cuando se abre la puerta? ¿Qué tan bien crees que funciona?
Presiona el botón B si necesitas restablecer la alarma.
Revisa tu conocimiento de la intensidad del campo magnético, concretamente que algunos imanes son más fuertes que otros. Esto significa que el umbral universal de este proyecto puede que no funcione para todos los imanes.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 28: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 7
Registra la lectura de la fuerza magnética con la puerta abierta y cerrada presionando el botón A y anotando los números que aparecen en la pantalla led del micro:bit.
Calcula un nuevo valor para probar eligiendo un número intermedio entre las lecturas de la puerta cerrada y la puerta abierta.
Ajusta tu código sustituyendo tu nueva lectura en la segunda parte del bloque de comparación de la «fuerza magnética» (véase el ejemplo).
Descarga tu nuevo código y pruébalo.
Observasi la alarma de la puerta funciona mejor o peor que antes. ¿De qué manera tu conocimiento sobre la intensidad del campo magnético respalda tu conclusión?
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 29: Picante 🌶️🌶️🌶️ Detalles del código 1
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
El proyecto utiliza un bucle infinito, lo que significa que comprueba continuamente la intensidad del campo magnético.
Utiliza selecciones/condicionales para comprobar si se ha cumplido una condición, concretamente si la intensidad del campo magnético está por debajo del umbral identificado (por ejemplo, 200 en el código anterior).
Si la intensidad del campo magnético está por debajo del umbral, aparecerá una cara enfadada en la pantalla led del micro:bit. Si la intensidad del campo magnético está por debajo del umbral, aparecerá una cara enfadada en la pantalla led del micro:bit.
Este proyecto utiliza el magnetómetro del micro:bit para medir la intensidad de un campo magnético.

## Slide 30: Picante 🌶️🌶️🌶️ Detalles del código 2
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
El proyecto también te permite mostrar la lectura de la fuerza magnética presionando el botón A. Esto resulta útil cuando necesitas realizar ajustes en el umbral.
Al presionar el botón B, se borra la cara enfadada y se restablece la alarma. Aparece una marca de verificación para confirmar que la alarma se ha restablecido.

## Slide 31
Ideas de extensión

## Slide 32: Extensiones de la alarma de puerta simple
¿En qué otros lugares se puede utilizar una alarma? Adapta la sencilla alarma para proteger tu escritorio, taquilla o mochila.
Añade un altavoz y una alarma sonora.
Utiliza una variable para contar el número de veces que se ha abierto la puerta; tendrás que añadir código para detectar cuándo se ha abierto y cerrado.
Crea un temporizador para medir cuánto tiempo ha estado abierta una puerta.