## Slide 1: Lo que necesitas:
Guía del proyecto
Energía renovable con el medidor de energía luminosa
Integración de la Informática con las Ciencias Naturales: 4.º curso
Batería
Computadora
con USB
Tablet
con Bluetooth

## Slide 2: Energía renovable con el medidor de energía luminosa
Resumen y contexto
El BBC micro:bit tiene un sensor de luz en su pantalla led que se utiliza para recopilar los niveles de luz en diversos lugares del entorno de aprendizaje.
Los alumnos pueden utilizar el medidor de energía del micro:bit para combinar los datos sobre los niveles de luz con sus conocimientos sobre la energía solar como recurso natural. Esto les ayuda a explorar cómo las diferentes fuentes de energía y combustibles afectan al medio ambiente.
Función del micro:bit: sensor de luz
El micro:bit se puede programar para utilizar su pantalla led como sensor de luz. Mide la intensidad de la luz desde 0 (sin luz) hasta 255 (la luz más intensa que puede medir el micro:bit).
Ejemplo: los alumnos pueden medir los niveles de luz en diferentes lugares para explorar cómo el uso de la luz natural en lugar de la luz eléctrica afecta al consumo de combustibles y al medio ambiente.

## Slide 3: Conceptos de la Informática
Entradas
Las entradas permiten a las computadoras percibir lo que ocurre en el mundo real para actuar en consecuencia y hacer que ocurra algo.
Este proyecto utiliza el sensor de luz y los botones para la entrada de datos.
El micro:bit tiene dos botones que se pueden programar: A y B. Este proyecto utiliza el botón A para medir los niveles de luz y almacenarlos en una variable. El botón B se utiliza para ver la última medición realizada.
Almacenamiento de datos
Las variables almacenan números o valores que pueden cambiar en un programa informático.
Podemos describir las variables como una caja que almacena información y a la que los alumnos pueden acceder, añadir o eliminar en cualquier momento.
En Informática, una «cadena» es una secuencia de caracteres que puede contener letras, números, símbolos y espacios.

## Slide 4: Cómo funciona el medidor de luz energética
El medidor de luz energética utiliza una variable denominada «lectura» para almacenar el nivel de luz medido. Utiliza el sensor de luz del micro:bit para almacenar el nivel de luz en esta variable cuando se inicia el programa.
Los alumnos presionan el botón A cada vez que desean medir un nivel de luz.
Los alumnos presionan el botón B cada vez que desean ver el nivel de luz más reciente medido.
Utilizar una variable para almacenar el nivel de luz, en lugar de simplemente mostrarlo, resulta útil porque los alumnos pueden tomar una lectura de la luz en un lugar donde la pantalla pueda ser difícil de ver y luego esperar a ver la medición de la luz en un lugar más conveniente.
Consejo profesional: considera la posibilidad de recopilar datos sobre los niveles de luz en diferentes lugares, tanto dentro como fuera del edificio escolar y a lo largo del día, para observar cómo la ubicación y la hora del día afectan a los datos recopilados.

## Slide 5: Elige tu nivel
Ligero 🌶️ 30 min. | Resultado del aprendizaje: puedo recoger datos sobre el nivel de luz en varios lugares de mi entorno de aprendizaje utilizando el medidor de energía luminosa del micro:bit para explorar cómo pueden afectar a la Tierra las distintas fuentes de energía.
 | Descripción de la actividad: utilizando el código existente, mide los niveles de luz en diferentes lugares. Utiliza los datos para explorar cómo los recursos naturales proporcionan energía y cómo el uso de la energía afecta al medio ambiente.
Medio 🌶️🌶️ 45 min. | Resultado del aprendizaje: puedo modificar mi propio programa medidor de energía luminosa para recopilar datos sobre los niveles de luz en distintos lugares de mi entorno de aprendizaje y explorar cómo las diferentes fuentes de energía pueden afectar a la Tierra.
 | Descripción de la actividad: modifica el proyecto inicial para programar tu propio medidor de energía luminosa con el fin de medir los niveles de luz en diferentes lugares y, a continuación, utiliza los datos para explorar cómo los recursos naturales proporcionan energía y cómo el uso de la energía afecta al medio ambiente.
Picante 🌶️🌶️🌶️ 45-60 min. | Resultado del aprendizaje: soy capaz de crear mi propio programa de medidor de energía luminosa para recopilar datos sobre los niveles de luz en distintos lugares de mi entorno de aprendizaje y explorar cómo las diferentes fuentes de energía pueden afectar a la Tierra.
 | Descripción de la actividad: programa tu propio programa de medidor de energía luminosa para medir los niveles de luz en diferentes lugares y, a continuación, utiliza los datos para explorar cómo los recursos naturales proporcionan energía y cómo el uso de la energía afecta al medio ambiente.

## Slide 6
Ligero

## Slide 7: Ligero 🌶️ Introducción 1
Los alumnos descargarán el código en su micro:bit, conectarán la batería, medirán el nivel de luz en varios lugares del entorno de aprendizaje, como la clase, los espacios comunes del edificio y el patio.
Considera la posibilidad de recopilar mediciones del nivel de luz en los mismos lugares a lo largo del día. Los docentes pueden identificar puntos de medición en la clase si se combinan los resultados de los alumnos. Los puntos de medición deben incluir áreas que reciban tanto luz natural como sombra a lo largo del día.
El sensor de luz del micro:bit utiliza los led de la pantalla para medir la luz, así que asegúrate de que la pantalla led del micro:bit esté orientada hacia la fuente de luz. La lectura del nivel de luz será un número entre 0 (oscuro) y 255 (la luz más intensa que puede medir el micro:bit).
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 8: Ligero 🌶️ Introducción 2
Los alumnos pueden utilizar el botón B para mostrar la lectura del nivel de luz, registrarla y prepararse para recopilar datos en diferentes lugares.
  La hoja de registro del medidor de energía luminosa de 4.º curso se puede utilizar para registrar la fecha, la hora, la ubicación y el total de especies observadas.
Después de recopilar los datos, los alumnos pueden crear gráficos para explorar cómo los recursos naturales proporcionan energía y cómo el uso de la energía afecta al medio ambiente.
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Consejo profesional: las variables solo pueden contener un valor a la vez. Los alumnos deben anotar la ubicación, la hora y el nivel de luz en una hoja de trabajo después de cada medición.

## Slide 9: Ligero 🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos
Abre el proyecto: mbit.io/us-lightmeter y descarga el código en el micro:bit.
Desenchufa el micro:bit y conecta la batería.
Ve a un punto de medición y comienza a recopilar datos.
Recopila datos sobre el nivel de luz presionando el botón A.
Presiona el botón B para mostrar los datos del nivel de luz en la pantalla LED.
Anota la ubicación, la hora y el nivel de luz en una hoja de trabajo.
Repite la recopilación de datos en diferentes puntos de medición y analiza las mediciones de ubicación, hora y nivel de luz. ¿Qué observan y se preguntan los alumnos sobre sus resultados?
Ligero 🌶️ - Medio - Picante

## Slide 10: Ligero 🌶️ Detalles del código
Este proyecto mide el nivel de luz desde 0 (más oscuro) hasta 255 (más brillante).
Ligero 🌶️ - Medio - Picante
Al inicio del programa, la pantalla LED muestra «M» para indicar que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz, almacena la medición inicial de luz en la variable «lectura» y hace una pausa de 100 ms antes de que se pueda realizar otra entrada.
Al presionar el botón A se mide el nivel de luz y se almacena en la variable «lectura». La pantalla led muestra una animación para indicar que se ha realizado una medición y, a continuación, espera medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» de medición.
Al presionar el botón B, se borrará la pantalla, se mostrará el nivel de luz almacenado en la variable «lectura» en la pantalla led y se esperará medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» en la pantalla led.

## Slide 11
Medio

## Slide 12: Medio 🌶️🌶️ Introducción 1
Los alumnos abren un proyecto inicial que contiene todos los bloques que necesitan para realizar el proyecto.
Considera la posibilidad de recopilar mediciones del nivel de luz en los mismos lugares a lo largo del día. Los docentes pueden identificar puntos de medición en la clase si se combinan los resultados de los alumnos. Los puntos de medición deben incluir áreas que reciban tanto luz natural como sombra a lo largo del día.
El sensor de luz del micro:bit utiliza los led de su pantalla para medir la luz, así que asegúrate de que la pantalla led del micro:bit esté orientada hacia la fuente de luz. La lectura del nivel de luz será un número entre 0 (oscuro) y 255 (la luz más intensa que puede medir el micro:bit).
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 13: Medio 🌶️🌶️ Introducción 2
Los alumnos pueden utilizar el botón B para mostrar la lectura del nivel de luz, registrarla y prepararse para recopilar datos en un punto de medición diferente.
  La hoja de registro del medidor de energía luminosa de 4.º curso se puede utilizar para registrar la fecha, la hora, la ubicación y el total de especies observadas.
Después de recopilar los datos, los alumnos pueden crear gráficos para apoyar los debates en clase sobre cómo se compara el brillo aparente del sol con el de otras estrellas en función de sus distancias relativas a la Tierra.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Consejo profesional: las variables solo pueden contener un valor a la vez. Los alumnos deben anotar la ubicación, la hora y el nivel de luz en una hoja de trabajo después de cada medición.

## Slide 14: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código: parte 1:
Abre el proyecto inicial: mbit.io/us-lightmeter-pp
Explica que los alumnos tienen todos los bloques de código que necesitan.
Programa el programa para que comience mostrando «M» para medir, establece la variable «lectura» para almacenar el nivel de luz medido y haz una pausa de 100 ms antes de añadir otra entrada.
Asegúrate de que el código del alumno tenga el siguiente aspecto:
Debate la importancia de contar con datos precisos y por qué es útil hacer una pausa antes de añadir otra entrada.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 15: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Crea el código: parte 2:
Programa el botón A para medir el nivel de luz y almacenarlo en la variable «lectura», mostrar una animación para ayudar a los alumnos a saber que se ha realizado una medición y, a continuación, esperar medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» para medir.
Asegúrate de que el código de los alumnos tiene este aspecto:
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 16: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Crea el código: parte 3:
Programa el botón B para borrar la pantalla, mostrar el nivel de luz almacenado en la variable «lectura» y esperar medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» para medir.
Asegúrate de que el código de los alumnos tiene este aspecto:
Prueba su código utilizando el simulador y luego descarga el código en su micro:bit.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 17: Medio 🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 4
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante
Utiliza tu micro:bit para recopilar datos:
Desconecta el micro:bit y conecta la batería.
Ve a un punto de medición y comienza a recopilar datos.
Recopila datos sobre el nivel de luz presionando el botón A.
Presiona el botón B del micro:bit para mostrar los datos del nivel de luz en la pantalla led.
Anota la distancia desde la fuente de luz y el nivel de iluminación en una hoja de cálculo.
Repite la recopilación de datos en diferentes puntos de medición y analiza las mediciones de ubicación, hora y nivel de luz. ¿Qué observan y se preguntan los alumnos sobre sus resultados?

## Slide 18: Medio 🌶️🌶️ Detalles del código
Este proyecto mide el nivel de luz desde 0 (más oscuro) hasta 255 (más brillante).
Al inicio del programa, la pantalla LED muestra «M» para indicar que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz, almacena la medición inicial de luz en la variable «lectura» y hace una pausa de 100 ms antes de que se pueda realizar otra entrada.
Al presionar el botón A se mide el nivel de luz y se almacena en la variable «lectura». La pantalla led muestra una animación para indicar que se ha realizado una medición y, a continuación, espera medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» de medición.
Al presionar el botón B, se borrará la pantalla, se mostrará el nivel de luz almacenado en la variable «lectura» en la pantalla led y se esperará medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» en la pantalla led.
Ligero - Medio 🌶️🌶️ - Picante

## Slide 19
Picante

## Slide 20: Picante 🌶️🌶️🌶️ Introducción 1
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Los alumnos abren Microsoft MakeCode y programan su propio medidor de energía luminosa.
Considera la posibilidad de recopilar mediciones del nivel de luz en los mismos lugares a lo largo del día. Los docentes pueden identificar puntos de medición en la clase si se combinan los resultados de los alumnos. Los puntos de medición deben incluir áreas que reciban tanto luz natural como sombra a lo largo del día.
El sensor de luz del micro:bit utiliza los led de su pantalla para medir la luz, así que asegúrate de que la pantalla led del micro:bit esté orientada hacia la fuente de luz. La lectura del nivel de luz será un número entre 0 (oscuro) y 255 (la luz más intensa que puede medir el micro:bit).

## Slide 21: Picante 🌶️🌶️🌶️ Introducción 2
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Los alumnos pueden utilizar el botón B para mostrar la lectura del nivel de luz, registrarla y prepararse para recopilar datos en un punto de medición diferente.
  La hoja de registro del medidor de energía luminosa de 4.º curso se puede utilizar para registrar la fecha, la hora, la ubicación y el total de especies observadas.
Después de recopilar los datos, los alumnos pueden crear gráficos para apoyar los debates en clase sobre cómo se compara el brillo aparente del sol con el de otras estrellas en función de sus distancias relativas a la Tierra.
Consejo profesional: las variables solo pueden contener un valor a la vez. Los alumnos deben anotar la ubicación, la hora y el nivel de luz en una hoja de trabajo después de cada medición.

## Slide 22: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 1
Crea el código:
Abre Microsoft MakeCode: microbit.makecode.org
Explica que los alumnos utilizarán la caja de herramientas para encontrar bloques de código.
Explica que los alumnos tendrán que programar las tres partes del medidor de energía luminosa:
  Programa el programa para que muestre «M» para medir, establece la variable «lectura» para almacenar el nivel de luz medido y haz una pausa de 100 ms al inicio.
  Programa el botón A para medir el nivel de luz y almacenarlo en la variable «lectura», mostrar una animación para ayudar a los alumnos a saber que se ha realizado una medición y, a continuación, esperar medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» para medir.
  Programa el botón B para borrar la pantalla, mostrar el nivel de luz almacenado en la variable «lectura» y esperar medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» para medir.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 23: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 2
Crea el código - al inicio parte 1:
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «mostrar cadena» en la sección Básico y actualiza la cadena para que diga «M», con el fin de ayudar a los alumnos a saber que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz.
Selecciona «Crear una variable» en la sección Variables. Nombra la variable «lectura», ya que almacenará el nivel de luz más reciente registrado. Verás que aparecen dos nuevos bloques variables.
Consejo profesional: utiliza nombres de variables que describan la información que se almacenará en lugar de utilizar letras sueltas como x, y o z.

## Slide 24: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 3
Crea el código: al inicio, parte 2:
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «pausa» en la sección Básico para añadir una pausa de 100 ms antes de que se pueda realizar otra entrada.
Busca el bloque «establecer lectura en 0» en la sección Variables.
Busca el bloque «nivel de luz» en la sección Entrada y colócalo encima del 0 en el bloque «Establecer lectura en 0». Esto almacenará la lectura actual del nivel de luz en la variable «lectura».

## Slide 25: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 4
Crea el código: botón A, parte 1:
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «Al presionar el botón A» en la sección Entrada y añádelo a tu espacio de trabajo.
Busca el bloque «establecer lectura en 0» en la sección Variables.
Busca el bloque «nivel de luz» en la sección Entrada y colócalo encima del 0 en el bloque «Establecer lectura en 0». Esto almacenará la lectura actual del nivel de luz en la variable «lectura» cuando se presione el botón A.

## Slide 26: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 5
Crea el código: botón A, parte 2:
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «mostrar ícono» en la sección Básico, selecciona la flecha situada a la derecha de la imagen del ícono del corazón y selecciona el ícono del diamante pequeño.
Busca el bloque «Mostrar ícono» en la sección Básico, selecciona la flecha situada a la derecha de la imagen del ícono del corazón y selecciona el ícono del diamante.
Busca el bloque «mostrar cadena» en la sección Básico y actualiza la cadena para que diga «M», con el fin de ayudar a los alumnos a saber que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz.

## Slide 27: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 6
Crea el código: botón B, parte 1:
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque Mostrar número 0 en la sección Entrada.
Busca la variable «lectura» en la sección Variables y colócala encima del 0 en el bloque «mostrar número 0».
Busca el bloque Al presionar el botón A en la sección Entrada y añádelo a tu espacio de trabajo. Selecciona la flecha hacia abajo y selecciona B.
↓
Busca el bloque «borrar pantalla» en la sección Básico.

## Slide 28: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 7
Crea el código: botón B, parte 2:
Prueba su código utilizando el simulador y luego descarga el código en su micro:bit.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Busca el bloque «pausa» en la sección Básico y haz clic en la flecha para actualizar el tiempo a medio segundo (500 ms).
Busca el bloque «mostrar cadena» en la sección Básico y actualiza la cadena para que diga «M», con el fin de ayudar a los alumnos a saber que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz.

## Slide 29: Picante 🌶️🌶️🌶️ Pasos de la actividad de los alumnos 8
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️
Utiliza tu micro:bit para recopilar datos:
Desconectael micro:bit y conecta la batería.
Ve a un punto de medición y comienza a recopilar datos.
Recopila datos sobre el nivel de luz presionando el botón A.
Presiona el botón B para mostrar los datos del nivel de luz en la pantalla LED.
Anota la distancia desde la fuente de luz y el nivel de iluminación en una hoja de cálculo.
Repite la recopilación de datos en diferentes puntos de medición y analiza las mediciones de ubicación, hora y nivel de luz. ¿Qué observan y se preguntan los alumnos sobre sus resultados?

## Slide 30: Picante 🌶️🌶️🌶️ Detalles del código
Este proyecto mide el nivel de luz desde 0 (más oscuro) hasta 255 (más brillante).
Al inicio del programa, la pantalla LED muestra «M» para indicar que el micro:bit está listo para medir los niveles de luz, almacena la medición inicial de luz en la variable «lectura» y hace una pausa de 100 ms antes de que se pueda realizar otra entrada.
Al presionar el botón A se mide el nivel de luz y se almacena en la variable «lectura». La pantalla led muestra una animación para indicar que se ha realizado una medición y, a continuación, espera medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» de medición.
Al presionar el botón B, se borrará la pantalla, se mostrará el nivel de luz almacenado en la variable «lectura» en la pantalla led y se esperará medio segundo (500 ms) antes de mostrar «M» en la pantalla led.
Ligero - Medio - Picante 🌶️🌶️🌶️

## Slide 31
Ideas de extensión

## Slide 32: Extensiones para medidores de luz energética
Añade un segundo micro:bit y la funcionalidad de radio para permitir la lectura remota de los niveles de luz.
Si tienes acceso a un medidor de luz que mida los niveles de luz en otras unidades, compara las lecturas del micro:bit con él.
Mide los niveles de luz fuera del edificio, tanto en las zonas soleadas como en las sombreadas, para ayudar a los alumnos a investigar cómo la sombra de los edificios y los árboles puede reducir la necesidad de aire acondicionado.
Aborda la norma 4-ESS3-2: generar y comparar varias soluciones para reducir los impactos de los procesos naturales de la Tierra en los seres humanos.*
  Los alumnos pueden diseñar soluciones para reducir el impacto humano en la Tierra y utilizar el micro:bit para recopilar datos y comparar sus soluciones de diseño.
* integrar los contenidos de Ciencias Naturales tradicionales con la ingeniería a través de una práctica o una idea central disciplinaria.